ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

проект внесения изменений

в генеральный план сельского поселения полноват белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения Полноват

материалы по обоснованию генерального плана

В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Омск 2019

проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения полноват

белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения полноват

материалы по обоснованию

генерального плана В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

| Заказчик: | Администрация Белоярского района |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | Муниципальный контракт № 42-ЭА-2019 от 17.04.2019 |
| Исполнитель: | ООО «БИО «Гидравлика» |
| Шифр: | ГП-19166 |

Директор	__________________	А.Ю. Носков

Омск 2019

Оглавление

структура ПРОЕКТА	4

Введение	5

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	7

2. Обоснование размещения объектов местного значения	9

2.1 Природно-климатические условия территории	9

2.1.1 Климатическая характеристика	9

2.1.2 Рельеф	10

2.1.3 Инженерно-геологические условия	10

2.1.4 Гидрогеологические условия	10

2.1.5 Почва	11

2.2 Комплексная оценка развития территории	11

2.2.1 Трудовые ресурсы	12

2.2.2 Производственная сфера	14

2.2.3 Жилищная сфера	15

2.2.4 Социальная инфраструктура	20

2.2.5 Транспортная инфраструктура	25

2.2.6 Инженерная инфраструктура	27

2.2.6.1 Теплоснабжение	27

2.2.6.2 Газоснабжение	28

2.2.6.3 Электроснабжение	29

2.2.6.4 Связь и информация	30

2.2.6.5 Водоотведение	30

2.2.6.6 Водоснабжение	31

2.3 Экологическое состояние территории	33

2.4 Размещение объектов местного значения	34

2.4.1 Производственная сфера	34

2.4.2 Жилищный фонд	34

2.4.3 Социальная инфраструктура	36

2.4.4 Транспортная инфраструктура	38

2.4.5 Инженерная инфраструктура	39

2.4.5.1 Теплоснабжение	39

2.4.5.2 Газоснабжение	41

2.4.5.3 Электроснабжение	43

2.4.5.4 Связь и информация	45

2.4.5.5 Водоотведение	46

2.4.5.6 Водоснабжение	47

2.6 Охрана объектов культурного наследия	50

2.7 Возможные направления развития территории	50

3 Оценка возможного влияния размещаемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	53

4 Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района, размещаемые на территории поселения	54

5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	54

6 Охрана окружающей среды	61

6.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	61

6.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	63

6.3 Охрана и рациональное использование почв	67

6.4 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду	68

6.5 Санитарная очистка территории	68

7 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта или исключаются из его границ	69

8 Основные технико-экономические показатели генерального плана	70

## структура ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемый материал |
| 1. | Часть I. Положение о территориальном планировании | 21 лист |
| 2. | Часть II. Утверждаемые материалы в виде карт: |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | М 1:100 000 |
| 2.2 | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения | М 1:100 000 |
| 2.3 | Карта функциональных зон | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме | 97 листов |
| 2 | Обосновывающие материалы в виде карт: |  |
| 2.1 | Карта современного использования | М 1:100 000 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов и территорий (зон) которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов | М 1:100 000 |
| 2.3 | Карта ограничений территории | М 1:100 000 |

## Введение

В 2019 году в целях исполнения подпункта «в» пункта 5 Перечня поручения Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года №Пр-2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года,  были внесены изменения в генеральный план сельского поселения Полноват (далее также – проект, изменения в генеральный план).

Задачами проекта являлись:

- Внесение границ зон затопления, подтопления с.Тугияны и д.Пашторы в материалы генерального плана сельского поселения Полноват;

- Определение режима ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления.

Проект был подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «БИО «Гидравлика» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Полноват.

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Полноват и иными нормативными правовыми актами.

Изменения в генеральный план были обусловлены необходимостью корректировки проектных решений в области транспортной, инженерной инфраструктур, соответствия земельных участков, поставленных на кадастровый учет, функциональному назначению территории сельского поселения.

Указанные изменения обеспечат рациональное использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

В настоящих материалах по обоснованию изменений в генеральный план используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Белоярский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Полноват (далее - поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо обеспечить обмен опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## 2. Обоснование размещения объектов местного значения

#### 2.1 Природно-климатические условия территории

##### 2.1.1 Климатическая характеристика

Климат поселения резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от – 24, 0° С на севере района до – 18,2° С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7° С до 18,4° С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39° С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90° С.

В агроклиматическом отношении территория Белоярского района подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20 % осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-50С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого –230С, минимум достигает - 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна + 15,50С, максимум +280С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0° С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25 %. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость  ветра 2-4 м/сек. Часты метели и туманы по долинам р. Большая Обь.

Среднегодовая влажность воздуха 76-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0 -615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 дней и более.

##### 2.1.2 Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в поселении является долина реки Большая Обь.

Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Поселение расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плосковолнистых поверхностях. На плоско нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарниково-лишайниково-моховые комплексы.

##### 2.1.3 Инженерно-геологические условия

На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.

Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20 % от его площади. Озерность составляет менее 1 % от общей площади поселения. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории поселения мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

##### 2.1.4 Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям поселение относится к северо-западной части Западно-Сибирской низменности. Поселение расположено в долине реки Большая Обь, ширина русла которой достигает 320-390 метров.

Гидрография поселения представлена рекой Большая Обь, Казым, протокой Полноватка, Намасова, Заостровка, Моготпосл, Гортынгпосх.

Главные реки поселения Большая Обь и Казым имеют многочисленные разветвленные притоки. Очищение рек ото льда происходит 15-20 мая. Половодье на реках Казым и Большая Обь начинается в мае-июне и продолжается до второй декады июля; ледостав – 20-25 октября.

На территории с. Полноват расположен гидропост, производящий наблюдения за уровнем и химическим составом воды реки Большая Обь.

Среди генетических типов отложений на территории поселения преобладают аллювиальные в пределах долины реки Большая Обь, а также озерно-аллювиальные осадки. В границах поселения многолетнемерзлые породы распространены на 40-50 % территории. Эти массивы характеризуются широким диапазоном температур от – 1,7 до – 0,1°С.

На протяжении более 300 км р. Обь размывает водораздельное плато, называемое Белогорским Материком, которое поверхностно сложено плейстоценовыми отложениями большой мощности. Белогорский Материк является достаточно сильно расчлененной, хорошо дренированной равниной. Многолетнемерзлые породы имеют островное распространение. В долине реки Большая Обь развиты переслаивающиеся песчано-глинистые толщи с преобладанием глин, а на поверхности террас широко распространены торфяники, подстилаемые песками.

По гидрогеологическим условиям поселение относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. Для водоснабжения используются олигоценовый водоносный комплекс, он характеризуется высокими фильтрационными свойствами водовмещающих отложений и надежной защищенностью от поверхностного загрязнения. Подземные воды чаще всего безнапорные, со слабым напором. Воды пресные с минерализацией 0,15 г/л, минерализация складывается из содержания основных ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов.

##### 2.1.5 Почва

Почвообразующие породы поселения разнообразны по составу. В северной части поселения почвообразующие породы представлены песками, слоистыми супесями, суглинками с включениями грубообмолоченного материала; в южной части – песками и, частично, супесями; в центральной части – суглинками, песками, слоистыми супесями, торфом. В почвенном покрове доминируют формирующиеся на песчаных отложениях подзолы иллювиально-железистые и железистые языковатые. Болотные почвы – торфянисто- и торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, торфяные, охристо-эллювиально-глеевые – образуют крупные массивы на левобережье р. Казым, в центральной и восточной частях поселения. В пойме Оби преобладают пойменные дерновые почвы; в поймах притоков развиты пойменные слабооподзоленные почвы, пойменные поверхностно-оглеенные и дерново глеевые.

На территории поселения, южнее с. Полноват, разведаны низинные месторождения торфа, средняя мощность пласта которого составляет 2-3 метра.

Потенциальная активность самоочищения почв пойм и почв равнин территории поселения оценивается как низкая и очень низкая по всему профилю.

Территория поселения имеет разный уровень запасов углерода в почвах в пределах от 40 до 340 тонн/га в слое 0-100 см.

#### 2.2 Комплексная оценка развития территории

Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведённый комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

##### 2.2.1 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер. Задача оценки демографической ситуации сельского поселения Полноват – определение места поселения в системе расселения Белоярского района, выявление динамики прошлых лет и расчет численности на перспективу.

В состав поселения входят 4 населенных пункта: с. Полноват (административный центр поселения), д. Пашторы, с. Ванзеват и с. Тугияны, расположенные они на расстоянии друг от друга 25-120 км вдоль районной оси расселения («оси основного водного пути»). Расстояние от населенных пунктов поселения до административного центра района (г. Белоярский) составляет от 50 до 125 км.

Численность населения. Анализ численности населения представлен за период                         2010 - 2012 гг. По состоянию на 1.01.2013 г. численность сельского поселения Полноват Белоярского района составляет 1470 человек. Наибольшее количество жителей сконцентрировано в административном центре поселения – в с. Полноват, 70% от всего населения. Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности сельского поселения Полноват по годам

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| с. Полноват | 1149 | 1103 | 1034 |
| с. Ванзеват | 312 | 300 | 274 |
| д. Пашторы | 82 | 79 | 72 |
| с. Тугияны | 98 | 94 | 90 |
| Итого по МО | 1641 | 1576 | 1470 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый трехлетний период снизилась с 1641 до 1470 человек, что свидетельствует о сокращении численности населения на 10 %. Снижение показателей численности хоть и стабильно, но незначительно и происходило достаточно равномерно. Учитывая, что тенденция будет сохраняться, т.е. не будет происходить поляризации социально-экономического пространства в рамках территории, можно прогнозировать достаточно равномерное, в разрезе поселения, изменение численности населения.

Рисунок 1 - Динамика численности населения сельского поселения Полноват за 2010-2012 гг.

Практически по всем населенным пунктам изменения значения численности за период с 2010 по 2012 гг. относительно стабильны и колеблется от 8% до 12 %.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей муниципального образования является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

Анализ демографических параметров сельского поселения Полноват осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду, показатели которого взяты из ранее разработанного генерального плана 2007 года. По состоянию на 2006 г. доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами и составляет 70%, а процентное значение количества лиц пенсионного возраста состовляет всего 6%, что на 17% ниже значения численности населения моложе трудоспособного возраста. Таким образом, структура населения относится к прогрессивному типу: численность младшего поколения превосходит численность старшего поколения.

Расчет перспективной численности населения или демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д.

Прогнозный расчет численности населения сельского поселения Полноват выполнен на срок 20 лет, основан на материалах ранее разработанного генерального плана и Схемы территориального планирования Белоярского района (далее - СТП) и составит 1970 человек на 2033 год, в том числе:

- с. Полноват – 1430 чел,

- с. Ванзеват – 378 чел.,

- д. Пашторы – 72 чел.,

- с. Тугияны – 90 чел.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с учетом анализа данных половозрастной структуры поселения: сельское поселение Полноват имеет прогрессивный тип народонаселения. Данный показатель обеспечивает дальнейшее увеличение численности населения за счет омоложения состава населения. Также увеличения численности населения можно добиться путем осуществления следующих мероприятий, предусмотренных СТП:

- увеличение рождаемости и снижение смертности;

- активная политика привлечения мигрантов;

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе за счет изменения принципов учета).

##### 2.2.2 Производственная сфера

На территории поселения осуществляются следующие основные виды деятельности: вылов и переработка рыбы, реализация хлеба и хлебобулочных изделий.

Основными предприятиями и организациями, осуществляющими производственную деятельность на территории поселения, являются  ПО «Полноватский рыбкооп», СХПК «Горнообской», а также национальные общины «Чуэльско-Ветляховская», «Ехлам-Мазям», «Пашторы» и «ВОТМА».

В 2006 г. объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составил 62 тонны,  улов рыбы – 147 тонн, объемы выпуска товарной пищевой рыбопродукции - 134,2 тонн. Указанные значения на 45 – 70 % меньше соответствующих показателей в 2005 г. Это связано, в частности, с резким ухудшением экономического положения предприятий, занимающихся рыбодобычей ввиду отсутствия стабильного рынка сбыта рыбы, сложной транспортной схемы доставки рыбы до покупателей, превышения утвержденных Правительством Ханты - Мансийского автономного округа – Югры закупочных цен на рыбу над среднерыночными ценами, а также выявленных в результате целевой налоговой проверки национальных общин недоимок по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Картофель и овощи выращиваются населением на приусадебных участках. В 2006 г. в поселении выращено 435,7 тонны картофеля и 61,4 тонны овощей.

Основные предприятия поселения с указанием вида деятельности представлены в таблице 3. Объемы некоторых видов продукции, произведенные в поселении в 2005 – 2006 гг., представлены в таблице 2.

Наименование и вид деятельности основных предприятий поселения

| Наименование населенного пункта | Название предприятия | Основные виды деятельности предприятий |
| --- | --- | --- |
| с. Полноват | ПО "Полноватский рыбкооп" | розничная торговля |
|  |  | выпуск хлеба и хлебобулочных изделий |
|  | НО "Чуэльско-Ветляховская" | вылов и переработка рыбы |
|  | НО "Ехлам-Мазям" | вылов и переработка рыбы |
|  | СХПК "Горнообской" | переработка рыбы |
|  | ООО "ОБЬрыба" | вылов и переработка рыбы |
| д. Пашторы | НО "Пашторы" | вылов рыбы |
|  | НО "ВОТМА" | вылов и переработка рыбы |

Объемы некоторых видов продукции, произведенных в поселении в 2005 – 2006 гг.

| Производство промышленной продукции | Валовый продукт, тыс.руб. | Производство агропром. продукции |
| --- | --- | --- |
|  | 2005г | 2006г | 2005г | 2006г |  | 2005г | 2006г |
| хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 112 | 62 | 15 564,0 | 20 613,2 | мясо (скот и птица на убой) в жив. весе, (тонн) | 52,8 | 10,9 |
| улов рыбы, тонн | 397,7 | 147 |  |  | Молоко, (тонн) | 100 | 115 |
| товарная пищевая рыбопродукция, тонн | 435,7 | 134,2 |  |  | Картофель, (тонн) | 400,6 | 435,7 |
|  |  |  |  |  | овощи (тонн) | 53,8 | 61,4 |

##### 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь действующего жилищного фонда поселения на 2007 г. составляет порядка 41,5 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность населения поселения общей площадью жилищного фонда составляет 22 кв.м/чел., при этом данный показатель в административном центре поселения (с. Полноват) - 25 кв.м/чел., в с. Тугияны - 20 кв.м/чел., в с. Ванзеват - 17 кв.м/чел., в д. Пашторы - 10 кв.м/чел.

Характеристика действующего жилищного фонда приведена на рисунке 2 и в таблицах 4 и 5.

Характеристика действующего жилищного фонда поселения на 2007 г.

| № | Название н.п. | Население на конец 2006г. | Площадь действующего жилищного фонда, кв.м | Обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселение | 1842 | 41475 | 22 |
| 1 | с. Полноват | 1292 | 32477 | 25 |
| 2 | д. Пашторы | 82 | 832 | 10 |
| 3 | с. Ванзеват | 366 | 6112 | 17 |
| 4 | с. Тугияны | 102 | 2053 | 20 |

Основная часть жилищного фонда представлена одноквартирными жилыми домами – около 26,1 тыс. кв.м (59% от суммарной общей площади), из которого 1,2% является недействующим, а примерно 5,4%  находится на стадии строительства.

Общая площадь двухквартирных жилых домов составляет около 11,6 тыс. кв.м. (26% от суммарной общей площади), из которых порядка 7,5% находится на стадии строительства.

Многоквартирные жилые дома составляют наименьшую долю в общем объеме жилищного фонда – 15%. Общая площадь данного вида домов составляет 6,7 тыс.кв.м, в том числе строящиеся - 0,4 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда сельского поселения Полноват на 2007 г.

| Наименование населенного пункта/ сельского поселения | Вид жилого дома | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | действующий | недействующий | строящийся |
|  |  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| с. Полноват | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 8 919 | 79 | 8 244 | 73 | - | - | 675 | 6 |
|  | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 4 252 | 24 | 4 252 | 24 | - | - | - | - |
|  | Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 2 082 | 4 | 1 658 | 3 | - | - | 424 | 1 |
|  | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 18 566 | 209 | 17 900 | 204 | - | - | 666 | 5 |
|  | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 424 | 1 | 424 | 1 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО с. Полноват: | 34 243 | 317 | 32 478 | 305 | - | - | 1 765 | 12 |
| д. Пашторы | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 293 | 28 | 832 | 22 | 58 | 1 | 403 | 5 |
|  | ИТОГО д. Пашторы: | 1 293 | 28 | 832 | 22 | 58 | 1 | 403 | 5 |
| с. Ванзеват | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 2 076 | 22 | 2 076 | 22 | - | - | - | - |
|  | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 217 | 2 | 217 | 2 | - | - | - | - |
|  | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 4 079 | 82 | 3 565 | 75 | 243 | 2 | 270 | 5 |
|  | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 254 | 2 | 254 | 2 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО с. Ванзеват: | 6 626 | 108 | 6 112 | 101 | 243 | 2 | 270 | 5 |
| с. Тугияны | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 610 | 6 | 410 | 4 | - | - | 200 | 2 |
|  | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 204 | 1 | 204 | 1 | - | - | - | - |
|  | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 512 | 39 | 1 439 | 37 | 12 | 1 | 61 | 1 |
|  | ИТОГО с. Тугияны: | 2 326 | 46 | 2 053 | 42 | 12 | 1 | 260 | 3 |
| поселение | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 11 605 | 107 | 10 730 | 99 | - | - | 875 | 8 |
|  | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 4 673 | 27 | 4 673 | 27 | - | - | - | - |
|  | Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 2 082 | 4 | 1 658 | 3 | - | - | 424 | 1 |
|  | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 25 450 | 358 | 23 736 | 338 | 313 | 4 | 1 400 | 16 |
|  | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 678 | 3 | 678 | 3 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО поселение: | 44 488 | 499 | 41 475 | 470 | 313 | 4 | 2 699 | 25 |

Рисунок 2- Структура жилищного фонда по типу застройки на территории поселения, % от суммарной общей площади.

Общий объем ветхого жилищного фонда в поселении составляет порядка 1,98 тыс. кв.м (30 домов), что составляет 4,8% от суммарной общей площади действующего жилищного фонда. В с. Полноват расположено 25 ветхих домов общей площадью                   1,68 тыс. кв.м, в с. Тугияны – 2 ветхих дома общей площадью 0,23 тыс. кв.м, а в д. Пашторы – 3 ветхих дома общей площадью 0,07 тыс. кв.м.

В поселении существует жилищный фонд, попадающий в пределы СЗЗ от коммунально-складских и производственных предприятий, однако согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Характеристика жилищного фонда, расположенного в СЗЗ, приведена в таблице 6. В целом, в поселении в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд в объеме порядка 5,5 тыс.кв.м.

Перечень жилых домов на территории поселения, расположенных в СЗЗ

| № п/п | Объект (источник) воздействия | Характеристика объектов, расположенных в СЗЗ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | N домов | Sобщ, м2 |
| с. Полноват |
| 1 | Баня | ИЖД | 1 | 91 |
| 2 | Склады | МЖД | 1 | 678 |
| 3 | Склады | ИЖД | 2 | 117 |
| 4 | Склады | ИЖД | 1 | 89 |
| 5 | Склады | МЖД | 1 | 265 |
| 6 | Баня | ИЖД | 1 | 86 |
| 7 | Склад | ИЖД | 1 | 45 |
| 8 | Склад | ИЖД | 1 | 66 |
| 9 | Склад | МЖД | 1 | 84 |
| 10 | Склады | ИЖД | 4 | 206 |
| 11 | Склады | ДЖД | 1 | 63 |
| 12 | Склады | МЖД | 1 | 201 |
| 13 | Столярный цех | ДЖД | 1 | 100 |
| 14 | Столярный цех | ДЖД | 1 | 74 |
| 15 | Столярный цех | ИЖД | 1 | 50 |
| 16 | Столярный цех | ДЖД | 1 | 150 |
| 17 | Столярный цех | ИЖД | 1 | 115 |
| 18 | Столярный цех | ИЖД | 1 | 54 |
| 19 | Столярный цех | ИЖД | 1 | 52 |
| 20 | Столярный цех | ИЖД | 1 | 78 |
| 21 | Столярный цех | ДЖД | 1 | 112 |
|  | ИТОГО |  | 25 | 2775 |
| д. Пашторы |
| 22 | Склад | ИЖД | 1 | 17 |
| 23 | Склад | ИЖД | 1 | 33 |
| 24 | Склад | ИЖД | 1 | 22 |
|  | ИТОГО |  | 3 | 73 |
| с. Ванзеват |
| 25 | Пекарня | ДЖД | 1 | 141 |
| 26 | Пекарня | ИЖД | 1 | 54 |
| 27 | Пекарня | ИЖД | 1 | 58 |
| 28 | Пекарня | ДЖД | 1 | 114 |
| 29 | Склад угля | ИЖД | 6 | 335 |
| 30 | Склад угля | ИЖД | 1 | 23 |
| 31 | Склад угля | ДЖД | 2 | 148 |
| 32 | Склад угля | МЖД | 1 | 122 |
| 33 | Склад угля | ИЖД | 1 | 19 |
| 34 | Склад угля | ИЖД | 3 | 231 |
| 35 | Склад угля | ИЖД | 1 | 23 |
| 36 | Склад угля | ИЖД | 4 | 144 |
| 37 | Склад угля | ИЖД | 1 | 52 |
| 38 | Склад угля | ИЖД | 3 | 115 |
| 39 | Склад угля | ИЖД | 1 | 43 |
| 40 | Склад угля | ИЖД | 11 | 466 |
| 41 | Склад угля | ИЖД | 1 | 52 |
| 42 | Склад угля | ДЖД | 1 | 114 |
| 43 | Склад угля | ИЖД | 3 | 106 |
| 44 | Склад угля | ИЖД | 1 | 20 |
| 45 | Склад угля | ДЖД | 1 | 46 |
|  | ИТОГО |  | 46 | 2426 |
| с. Тугияны |
| 46 | Склад ГСМ | ИЖД | 1 | 22 |
| 47 | Склад ГСМ | ИЖД | 1 | 28 |
| 48 | Склад ГСМ | ДЖД | 1 | 119 |
| 49 | Cклад | ИЖД | 1 | 40 |
| 50 | Склад ГСМ | ИЖД | 1 | 47 |
|  | ИТОГО |  | 5 | 256 |

Примечание. ИЖД – индивидуальный жилой дом,

ДЖД – двухквартирный жилой дом,

МЖД – многоквартирный жилой дом.

Таким образом, в результате оценки жилищного фонда определены следующие проблемы:

- наличие ветхого жилья (общий объем составляет почти 2 тыс. кв.м);

- в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд в объеме порядка 5,5 тыс. кв.м, что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается.

##### 2.2.4 Социальная инфраструктура

Задачами оценки социальной сферы поселения являются выявление перечня существующих объектов и их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения. Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Социальная сфера поселения представлена следующими объектами:

Учреждения образования:

В с. Полноват расположены:

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида второй категории «Золотая рыбка», рассчитанный на 55 мест. Детский сад состоит из двух корпусов, один из них недействующий;

- Школа-интернат. Часть помещений объекта не действует. Действующая часть (2005 год ввода) объекта характеризуется мощностью в 220 мест;

- Детская школа искусств на 15 мест (год ввода здания 1998, реконструкция 2006 – 2007, степень износа 38 %);

В д. Пашторы расположено здание недействующей начальной школы.

В с. Ванзеват расположены:

- МДОУ «Детский сад «Чебурашка» на 20 мест (год ввода 1990, степень износа 40 %) на 20 мест;

- МОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа с. Ванзеват» (год ввода 2000, износ 20%) на 162 мест.

Учреждения здравоохранения:

В селе Полноват расположены:

- участковая больница на 28 посещения в смену и 15 коек (год ввода 1999, износ здания 17%);

- аптека.

В деревне Пашторы расположен ФАП на 5 посещений в смену. Год ввода здания в эксплуатацию – 1998.

В селе Ванзеват ФАП расположен в жилом доме.

В селе Тугияны расположен ФАП на 5 посещений в смену. Год ввода здания в эксплуатацию – 2005.

Объекты спортивного назначения:

На территории с. Полноват расположен недействующий стрелковый тир.

Объекты культурно-досугового назначения:

В с. Полноват расположены следующие учреждения:

- дом культуры на 200 мест, расположен в здании администрации со степенью износа 25%;

- библиотека на 13,397 тыс. ед. хранения, расположена в одном здании с детской школой искусств.

В д. Пашторы расположен сельский дом культуры «Спектр» на 50 мест. Год ввода здания – 1960, здание ветхое.

В с. Ванзеват расположено здание дома культуры на 100 мест с библиотекой на 7,083 тыс. ед. хранения. Год ввода здания – 1978, степень износа 100%.

В с. Тугияны расположены сельский дом культуры на 25 мест (год ввода здания 2007) и дом культуры, размещенный в одном здании с отделением связи.

Объекты торгового назначения

В с. Полноват расположено 14 действующих объектов торговли (в том числе, два в жилых домах), в д. Пашторы – 1 объект торговли в жилом доме, в с. Ванзеват – 4 объекта торговли, в с. Тугияны – 1 объект торговли.

Предприятия общественного питания

В с. Полноват в здании вокзала находится Бар «Каламбур». Мощность объекта неизвестна.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

В с. Полноват расположено здание ЖКХ и бани. Мощность бани неизвестна.

Религиозно-культовые объекты:

В с. Полноват расположена Церковь.

Прочие объекты:

В с. Полноват в здании администрации расположены отделение Сбербанка, отделение милиции, комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». Кроме того, в с. Полноват расположено ряд административных зданий (в том числе, здание Белоярского Райпотребсоюз и ПО «Полноватский Рыбкооп», контора лесничества и др.), почта и АТС (в здании детской школы искусств), пожарное депо и база отдыха.

Отметим, что общая площадь здания пожарного депо (269 кв.м.) меньше требуемого по норме значения. В перспективе необходимо увеличение общей площади пожарного депо до 414 кв.м. согласно НПБ 101-95 от 01.01.1995.

В с. Ванзеват расположены здание администрации и почтовое отделение.

В с. Тугияны расположено отделение электросвязи (в одном здании с ДК).

Оценка потребности в основных объектах социальной сферы в населенных пунктах поселения представлена в таблицах 7 – 10.

Оценка существующей в настоящее время потребности в основных объектах

социальной сферы с. Полноват

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 | место | 55 | 82 | -27 |
| 2 | Школьные учреждения | 1 | учащиеся | 220 | 239 | -19 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 | место | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 0 | место | 0 | 19 | -19 |
| 5 | Аптека | 1 | По заданию на проектирование | 1 | - | - |
| 6 | Участковая больница | 1 | посещений в смену/коек | 28/15 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 7 | Молочная кухня | 0 | порций в сутки | 0 | 80 | -80 |
| 8 | Клубы | 1 | посетительское место | 200 | 388 | -188 |
| 9 | Библиотеки | 1 | тыс. ед. хранения | 13,397 | 9,690 | 3,707 |
| 10 | Объекты торговли** | 14 | м2 торговой площади | 700 | 388 | 312 |
| 11 | Предприятия общественного питания | 1 | место | н/д | 52 | - |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 9 | -9 |
| 13 | Прачечные | 0 | кг белья в смену | 0 | 78 | -78 |
| 14 | Химчистки | 0 | кг вещей в смену | 0 | 5 | -5 |
| 15 | Баня | 1 | место | н/д | 9 | - |
| 16 | Отделения и филиалы сберегательного банка** | 1 | операционное место | 1 | 1 | 0 |
| 17 | АТС | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 18 | Почта | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 19 | ЖЭО | 1 | объект | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Гостиницы | 0 | место |  | 8 | -8 |
| 21 | Пожарное депо | 1 | машин | 2 | 2 (по НПБ 101-95 от 01.01.1995) | 0 |
| 22 | База отдыха | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Оценка существующей в настоящее время потребности  в основных объектах

социальной сферы д. Пашторы

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 0 | место | 0 | 6 | -6 |
| 2 | Школьные учреждения | 0 | учащиеся | 0 | 19 | -19 |
| 3 | ФАП | 1 | посещение в смену | 5 |  |  |
| 4 | Молочная кухня | 0 | порций в сутки | 0 | 8 | -8 |
| 5 | Клубы | 1 | посетительское место | 50 | 41 | 9 |
| 6 | Библиотеки | 0 | тыс. ед. хранения | 0 | 0,6 | -0,6 |
| 7 | Объекты торговли** | 1 | м2 торговой площади | н/д | 25 | - |
| 8 | Предприятия общественного питания | 0 | место | 0 | 3 | -3 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Узел связи | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Оценка существующей в настоящее время потребности  в основных объектах социальной сферы с. Ванзеват

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 | место | 20 | 27 | -7 |
| 2 | Школьные учреждения | 1 | учащиеся | 162 | 73 | 89 |
| 3 | ФАП | 1 | посещение в смену | н/д | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 4 | Молочная кухня | 0 | порций в сутки | 0 | 24 | -24 |
| 5 | Клубы | 1 | мест | 100 | 110 | -10 |
| 6 | Библиотеки | 1 | тыс. ед. хранения | 7,083 | 2,745 | 4,338 |
| 7 | Объекты торговли** | 4 | м2 торг.пл. | 157 | 110 | 47 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 0 | место | 0 | 15 | -15 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 3 | -3 |
| 10 | Бани | 0 | место | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Почтовое отделение | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Оценка существующей в настоящее время потребности  в основных объектах социальной сферы с. Тугияны

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. мощности | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 0 | место | 0 | 9 | -9 |
| 2 | Школьные учреждения | 0 | учащиеся | 0 | 21 | -21 |
| 3 | ФАП | 1 | посещение в смену | 5 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 4 | Молочная кухня | 0 | порций в сутки | 0 | 8 | -8 |
| 5 | Клубы** | 2 | посетительское место | 50 | 51 | -1 |
| 6 | Библиотеки | 0 | тыс.ед. хранения/читательское место | 0 | 0,765 | -0,765 |
| 7 | Объекты торговли** | 1 | м2 торговой площади | 26 | 31 | -5 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 0 | место | 0 | 4 | -4 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Отделение связи | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объекта торговли и одного дома культуры определена экспертно.

Проведенный анализ объектов социальной сферы выявил следующие проблемы:

- недостаточная мощность детских садов в с. Полноват и с. Ванзеват;

- недостаточная мощность школы в с. Полноват;

- отсутствие детских дошкольных учреждений в д. Пашторы и с. Тугияны;

- значительный недостаток мощности клубов в с. Полноват и с. Ванзеват;

- ветхое состояние клуба в д. Пашторы;

- высокая степень износа (100%) здания дома культуры и библиотеки в с. Ванзеват;

- отсутствие библиотек в д. Пашторы и с. Тугияны;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания, химчистки и прачечной в с. Полноват;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания в д. Пашторы, с. Ванзеват и с. Тугияны;

- отсутствие гостиницы в с. Полноват;

- отсутствие предприятий общественного питания в д. Пашторы, с. Ванзеват, с. Тугияны;

- отсутствие бани в с. Ванзеват;

- недостаточная мощность торговой площади в с. Тугияны.

Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной сферы, имеют высокий процент физического и морального износа. С учетом того, что продолжительность эффективной комплектации жилых зданий, объектов коммунального и социально культурного назначения до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), рекомендуется с целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения их эксплуатационных показателей осуществить реконструкцию следующих объектов:

В с. Полноват:

объект торговли – 2 объекта;

административно-деловой – 2 объекта.

В с. Ванзеват:

здание администрации.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность сноса некоторых объектов соцкультбыта по причине ветхости зданий. Учитывая нерациональность проведения работ по реконструкции занимаемых зданий, к сносу предлагаются следующие объекты:

В с. Полноват:

шесть объектов торговли, в том числе 4 недействующих и 1 разрушенный;

недействующий стрелковый тир;

недействующие помещения школы-интерната.

В д. Пашторы:

- недействующая начальная школа;

- сельский дом культуры «Спектр»;

- фельдшерско-акушерский пункт.

В с. Ванзеват:

два объекта торговли;

здание дома культуры и библиотеки;

почтовое отделение.

В с. Тугияны:

здание дома культуры и отделения электросвязи.

##### 2.2.5 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Поселение расположено в западной части Белоярского района и вытянуто с юга на север. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Полноват, с. Тугияны, д. Пашторы и c. Ванзеват. На сегодняшний день автомобильные дороги с капитальным типом покрытия в поселении отсутствуют. Связь с. Полноват с административным центром района г. Белоярский осуществляется по средством автозимника, протяженностью 46 км. В поселении сообщение между населенными пунктами в течение года осуществляется с помощью вертолетов и речным транспортом, а в зимний период - по автозимникам.

К объектам внешнего транспорта относятся:

- автовокзал, речной вокзал, причал, две вертолетные площадки и аэропорт, расположенные в с. Полноват;

- вертолетная площадка и пристань, расположенные в с. Ванзеват;

- вертолетная площадка, расположенная в д. Пашторы;

- вертолетная площадка и пристань, расположенные в с. Тугияны.

Железнодорожный транспорт на территории Белоярского района отсутствует.

На сегодняшний день поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями.

Улично-дорожная сеть

с. Полноват

На сегодняшний день в с. Полноват имеются дороги и улицы с капитальным (сборное железобетонное) и низшим (грунтовое) типом покрытия. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 11.

Основные показатели улично-дорожной сети с. Полноват

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборное цементобетонное покрытие | 2700 | 0,5 |
| 2 | Грунтовое | 10900 | 3,7 |

На сегодняшний день улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

На сегодняшний день на территории населенного пункта обозначился ряд проблем связанных с транспортным обеспечением населения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

отсутствуют АЗС;

отсутствуют тротуары;

в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка;

значительная часть улиц не имеет капитального покрытия.

с. Ванзеват

На сегодняшний день улично-дорожная сеть в с. Ванзеват представлена грунтовыми дорогами и улицами, большая часть которых,  находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

На сегодняшний день на территории населенного пункта обозначился ряд проблем связанных с транспортным обеспечением населения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

отсутствуют тротуары;

в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка;

значительная часть улиц не имеет капитального покрытия.

д. Пашторы

На сегодняшний день улично-дорожная сеть в д. Пашторы представлена грунтовыми дорогами и улицами, большая часть которых  находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

На сегодняшний день на территории населенного пункта обозначился ряд проблем связанных с транспортным обеспечением населения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

отсутствуют тротуары;

значительная часть улиц не имеет капитального покрытия.

с. Тугияны

На сегодняшний день улично-дорожная сеть в с. Тугияны представлена грунтовыми дорогами и улицами, большая часть которых,  находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

На сегодняшний день на территории населенного пункта обозначился ряд проблем связанных с транспортным обеспечением населения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

отсутствуют тротуары;

в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка;

значительная часть улиц не имеет капитального покрытия.

##### 2.2.6 Инженерная инфраструктура

###### 2.2.6.1 Теплоснабжение

с. Полноват

Система теплоснабжения с. Полноват централизованная от существующих котельных. Источниками централизованного теплоснабжения являются:

- котельная №1 мощностью 3,4 Гкал/час; котлоагрегаты «ВК-21» (2 шт.); КПД котлов 74%; температурный график 95/70º С; топливо – природный газ;

- котельная №2 мощностью 7,4 Гкал/час; котлоагрегаты «ВК-21» (1 шт.); «ВВД-1,8» (1 шт); Rex-300 (1 шт.) Witermo (1 шт., резервный); температурный график 95 /70ºС; топливо – газ.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям  зависимая.

Протяженность тепловых сетей – 4894 м, диаметр 45 - 159 мм.

В 2008 году в с. Полноват произведена полная реконструкция существующих тепловых сетей, проложены новые тепловые сети взамен существующих. Прокладка теплосетей – подземная бесканальная в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов, углов поворота теплотрассы

Частный жилой сектор, не присоединённый к системе централизованного теплоснабжения,  отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

с. Ванзеват

Система теплоснабжения с. Ванзеват централизованная.

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

Котельная мощностью 2,58 Гкал/час (котлоагрегаты «КСВр-1,5» (2 шт.); температурный график 95/70º С; топливо – уголь).

Котельная, расположенная в северной части села в районе ДЭС; топливо – уголь.

Схема теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям  зависимая.

Протяженность  тепловых сетей – 332 м, диаметр от 57 мм до 108 мм.

Прокладка сетей надземная на низких опорах, изоляция  – стекловата и рубероид.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Около 70% тепловых сетей нуждается в замене.

Частный жилой сектор, не присоединённый к системе централизованного теплоснабжения,  отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

д. Пашторы

Система теплоснабжения д. Пашторы децентрализованная.

Частный жилой сектор и общественные здания  отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом служат дрова и уголь.

с. Тугияны

Система теплоснабжения с. Тугияны децентрализованная.

Частный жилой сектор и общественные здания  отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом служат дрова и уголь.

###### 2.2.6.2 Газоснабжение

с. Полноват

Газоснабжение с. Полноват централизованное от газораспределительной станции ГРС «Полноват», расположенной на территории населенного пункта.

От ГРС отходит газопровод высокого давления диаметром 159 мм и среднего давления диаметром 57 мм, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки, в которых происходит понижение давления газа с высокого до низкого.

Прокладка газопровода выполнена – подземно, материал газопровода – сталь.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно, газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

от ГРС отходят газопроводы высокого (0,6 МПа) давления II-категории, подходящие к газораспределительным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки;

так же от ГРП запитываются  сети низкого (0,005 МПа) давления.

Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к потребителям.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено наличие следующих проблем:

существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем: различная величина давления газа у отдельных потребителей; по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП) давление газа падает; питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

с. Ванзеват

В настоящее время, централизованное газоснабжение природным газом в селе отсутствует.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

д. Пашторы

В настоящее время, централизованное газоснабжение природным газом в поселении отсутствует.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

с. Тугияны

В настоящее время, централизованное газоснабжение природным газом в поселении отсутствует.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

###### 2.2.6.3 Электроснабжение

с. Полноват

В настоящее время система электроснабжения с. Полноват централизованная.

На юге поселения расположена ПС 110/10 кВ «Полноват» мощностью 2х25 МВА.

По линии 10 кВ с ПС «Полноват» осуществляется  передача мощности на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена  воздушными линиями.

Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 5350 м.

На территории поселка расположены 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 	Общая протяженность линий 0,4 кВ – 9690 м.

с. Ванзеват

В настоящее время система электроснабжения с. Ванзеват децентрализованная.

Электроснабжение поселения осуществляется от ДЭС.

Характеристики дизельных агрегатов:

ДЭС-100- ЯМЗ 238-0,4кВ-100кВт, ввод в эксплуатацию – 2001 год;

ДЭС-100- ЯМЗ 238-0,4кВ-100кВт, ввод в эксплуатацию – 1999 год

ДЭС-200- Д 12-0,4кВ-200кВт, ввод в эксплуатацию – 1986 год

От ДЭС питание поступает непосредственно потребителям, по сетям 0,4 кВ.

Протяженность линий электропередач 0,4 кВ составляет 5200 метров.

ВЛ-0,4кВ выполнена на ж/б опорах проводом марки А-35.

д. Пашторы

В настоящее время система электроснабжения  д. Пашторы децентрализованная.

Питание потребителей осуществляется от ДЭС.

Характеристики ДЭС:

ДЭС-30- Д 65-0,4кВ-30кВт, ввод в эксплуатацию – 2001 год;

ДЭС-30- Д 65-0,4кВ-30кВт, ввод в эксплуатацию – 2004 год.

Общая протяженность линий электропередач составляет 2910 метров.

ВЛ-0,4кВ выполнена на ж/б опорах проводом марки А-35.

с. Тугияны

В настоящее время система электроснабжения с. Тугияны децентрализованная.

Питание потребителей потребителям осуществляется от ДЭС.

Технические характеристики установленных дизельных агрегатов:

ДЭС-60 (А-01)-0,4кВ-60кВт, капитальный ремонт выполнен в 2002 году;

ДЭС-60 (А-01)-0,4кВ-60кВт, ввод в эксплуатацию выполнен в 2000 году.

Общая протяженность линий электропередач 0,4 кВ составляет 2400 метров.

ВЛ-0,4кВ выполнена на ж/б опорах проводом марки А-35.

###### 2.2.6.4 Связь и информация

с. Полноват

с. Полноват телефонизировано. В населённом пункте имеется действующая АТС.

Связь абонентов осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Автоматическая телефонная станция (АТС) имеет дефицит номеров и необходима ее модернизация.

с. Ванзеват

В настоящее время с. Ванзеват телефонизировано от автоматической телефонной станции.

Автоматическая телефонная станция расположена в центральной части с. Ванзеват. Связь между АИС и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

Автоматическая  телефонная станция имеет дефицит номеров.

д. Пашторы

Населённый пункт  не телефонизирован.

Необходима его телефонизация  с установкой АТС.

с. Тугияны

В настоящее время с. Тугияны телефонизировано от автоматической телефонной станции.

Автоматическая телефонная станция расположена в центральной части с. Тугияны. Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

АТС имеет дефицит номеров и необходима ее модернизация.

###### 2.2.6.5 Водоотведение

с. Полноват

В с. Полноват централизованная система канализации отсутствует.

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в кюветы.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и групповыми септиками, хозяйственно-фекальные воды ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения,  установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

канализование в септики негативно сказывается на экологическом состоянии                грунтов;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

с. Ванзеват

В с. Ванзеват имеется централизованная система водоотведения.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки по самотечным трубопроводам производится в септики и выгреба, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения,  установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

канализование в септики и выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

д. Пашторы

В д. Пашторы централизованная система канализации отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и частично в выгребы.

Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на полигон по утилизации отходов.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

канализования в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии Белоярского района.

с. Тугияны

В с. Тугияны централизованная система канализации отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и частично в выгребы.

Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на полигон по утилизации отходов.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

канализования в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии Белоярского района.

###### 2.2.6.6 Водоснабжение

с. Полноват

Источником централизовонного водоснабжения с. Полноват являются подземные воды. Водозаборные сооружения представлены двумя скважинами от 6 до 10 м3/час., а также тремя резервуарами для хранения воды. Сети тупиковые, материал – сталь.

В населенном пункте существует станция водоподготовки производительностью 150 м3/сут. Станция предназначена для очистки воды, поступающей из скважины от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Вода по своему составу  не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Положительные стороны:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных;

наличие нескольких источников водоснабжения обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

наличие нескольких регулирующих ёмкостей обеспечивает оптимальный гидравлический режим.

Отрицательные стороны:

вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

большой износ оборудования.

с. Ванзеват

Источником централизованного водоснабжения с. Ванзеват является подземный водозабор, состоящий из скважины производительностью 144 куб.м/сут., расположенной на северо-западе населенного пункта и водонапорной башни объемом 18 куб.м.

На территории водозаборного сооружения имеются два резервуара для хранения воды. Вода подается потребителю без предварительной очистки.

Схема водоснабжения – тупиковая, материал труб – сталь.

Износ сооружений и сетей водоснабжения составляет 80%.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения населенного пункта, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных;

наличие нескольких регулирующих ёмкостей обеспечивает оптимальный гидравлический режим;

наличие централизованного водоснабжения обеспечивает комфортность среды проживания.

Отрицательные качества:

вода в с. Ванзеват по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

отсутствие централизованного водоснабжения у преобладающего большинства общественной и жилой застройки;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Пашторы

Система водоснабжения в деревне отсутствует.

Водоснабжение осуществляется посредствам индивидуальных колодцев без предварительной очистки.

с. Тугияны

Централизованная система водоснабжения в с. Тугияны  отсутствует.

Водоснабжение осуществляется из скважины производительностью 144 куб.м/сут., расположенной в северной части села, а также посредствам индивидуальных колодцев без предварительной очистки.

#### 2.3 Экологическое состояние территории

По данным Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются автотранспорт и котельные.

Приоритетный список загрязняющих компонентов: диоксид и оксид азота, диоксид серы, окись углерода, взвешенные вещества.

Выбросы автотранспорта, кроме окислов азота и углерода, содержат ароматические углеводороды – бензол, толуол, ксилол, а также сажу с бенз(а)-пиреном, эфиры, альдегиды и другие высокотоксичные вещества.

Парк легковых автомобилей, находящихся в личной собственности резко увеличивается за последние годы и продолжает стабильно расти.

К основным источникам воздействия на атмосферный воздух поселении, относятся также селитебная зона, промышленные и коммунально-складские зоны, вертолетные площадки. Негативное воздействие авиационного транспорта на окружающую среду связано с выбросами вредных веществ (сернистого ангидрида, углекислого газа, оксидов азота, свинца и др.)

Вода реки Большая Обь характеризуется как «грязная» класс 4 Б (створы, расположенные ниже с. Полноват). Величина индекса загрязнения вод (ИЗВ) составила 4,58-6,25 в 2004 г., 4,78-5,66 в 2005 г. Большее число наблюдаемых компонентов являлось загрязняющими. Из критических показателей загрязненности воды отмечались соединения железа, меди, цинка, марганца, нефтепродукты, растворенный кислород.

Негативное воздействие водного транспорта на окружающую среду возникает при эксплуатации и ремонте судов, которые сопровождаются сбросом в водные объекты отработанных масел, засорением мусором, изношенными деталями и аккумуляторами. Происходят большие потери нефтепродуктов при заправке в местах погрузки и выгрузки углеводородного сырья. На загрязнение поверхностных вод округа также влияет использование населением малого речного флота (катеров и шлюпок).

Почва, как основной накопитель химических веществ техногенной природы, является одним из компонентов природной среды, неблагоприятное состояние, которого оказывает влияние на условия жизни населения поселения и его здоровье.

Мощность существующих свалок для хранения хозяйственно-бытовых и отходов, расположенных в северо-восточной части с. Ванзеват, в северо-восточной части с. Полноват, в южной части с. Тугияны, недостаточна, что приводит к распространению поступления отходов на несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных правил и норм, свалки и отвалы.

Строительство осложнено суровыми климатическими условиями, избыточной увлажненностью территории, распространением песчаных грунтов и другими неблагоприятными факторами. Любые виды строительства нарушают естественный почвенно-растительный покров территории поселения.

Механические повреждения почв можно подразделить на три типа: уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта, частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы, полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов. Травмирование почв, кроме уплотнения, включает уменьшение мощности или удаление подстилки. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Негативное влияние строительства проявляется в изменении состава фауны и плотности населения видов, перемещении и загрязнении торфяной залежи, изменении гидрологического режима территории, выпадении видов растений коренного фитоценоза и внедрении новых видов. Результатом такой антропогенной деятельности является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

#### 2.4 Размещение объектов местного значения

##### 2.4.1 Производственная сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения, социально-экономической поддержки малых народов Севера и обеспечения экономически активного населения рабочими местами генеральным планом предусмотрены следующие решения:

на территории с. Полноват предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий. В течение расчетного срока предусмотрен снос ряда производственных объектов (в основном, недействующих и разрушенных): нескольких сооружений животноводческой фермы, пилорамы, складских помещений. В течение расчетного срока на территории села предусмотрено строительство мини-завода по производству стеновых плит из древесины и цеха по переработке дикоросов, цеха по переработке рыбы, пункта приема рыбы, крытого склада готовой продукции, склада ГСМ. Всего на конец расчетного срока на территории села определено около 7 га площади под размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения;

на территории с. Ванзеват предусмотрены планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий и строительство пункта закупа рыбы у населения.  Всего на конец расчетного срока на территории села определено почти 2 га площади под размещение производственных объектов.

##### 2.4.2 Жилищный фонд

При формировании проектного жилья ставятся следующие задачи:

создание современной комфортной среды в каждом населенном пункте поселения путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды обитания обеспечивающего улучшение социально-психологических условий проживания;

ликвидация и строительство жилья в три этапа с целью обеспечения условий для переселения населения;

увеличение средней жилищной обеспеченности только в двух поселках: с. Полноват - 30 м2/чел. (прирост составит 20% от существующего уровня обеспеченности) и с. Ванзеват – до 25 м2/чел. (прирост – 47%);

рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья будет определяться в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Убыль жилищного фонда поселения прогнозируется в объеме 3,8 тыс.кв.м - 49 домов (таблицы 13-16). Доли сноса в административной структуре поселения таковы: с. Полноват – 70%, с. Ванзеват – 18%, с. Тугияны – 9%, д. Пашторы – 3%. В населенных пунктах с. Ванзеват и д. Пашторы к сносу предлагается порядка 10% от существующего объема жилищного фонда, в с. Тугияны – 14%, в с. Полноват - 8%. Основной объем сноса составляют индивидуальные жилые дома.

Существующий жилищный фонд с. Полноват по статусу строений

| Тип жилья | сохраняемый | сносимый | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | домов | м2 | домов | м2 | домов |
| Двухквартирный, 1 эт. | 8243 | 72 | 676 | 7 | 8919 | 79 |
| Многоквартирный, 1 эт. | 3381 | 19 | 871 | 5 | 4252 | 24 |
| Многоквартирный, 2 эт. | 2082 | 4 | - | - | 2082 | 4 |
| Одноквартирный, 1 эт. | 17461 | 187 | 1105 | 22 | 18566 | 209 |
| Одноквартирный, 2 эт. | 424 | 1 | - | - | 424 | 1 |
| Общий итог | 31591 | 283 | 2652 | 34 | 34243 | 317 |

Существующий жилищный фонд с. Ванзеват по статусу строений

| Тип жилья | сохраняемый | сносимый | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | домов | м2 | домов | м2 | домов |
| Одноквартирный 1 эт. | 3625 | 77 | 454 | 5 | 4078 | 82 |
| Одноквартирный 2 эт. | 133 | 1 | 121 | 1 | 254 | 2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1988 | 21 | 89 | 1 | 2076 | 22 |
| Многоквартирный 1 эт. | 217 | 2 | 0 | 0 | 217 | 2 |
| Общий итог | 5963 | 101 | 664 | 7 | 6627 | 108 |

Существующий жилищный фонд с. Тугияны по статусу строений

| Тип жилья | сносимый | сохраняемый | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | домов | Площадь общая, м2 | домов | Площадь общая, м2 | домов | Площадь общая, м2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1 | 82 | 5 | 528 | 6 | 610 |
| Одноквартирный 1 эт. | 2 | 37 | 37 | 1475 | 39 | 1512 |
| 4-квартирный 1 эт. | 1 | 204 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| Общий итог | 4 | 324 | 42 | 2002 | 46 | 2326 |

Существующий жилищный фонд д. Пашторы по статусу строений

| Планировочный квартал | сносимый | сохраняемый | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | домов | Площадь общая, м2 | домов | Площадь общая, м2 | домов | Площадь общая, м2 |
| Одноквартирные жилые дома 1 эт. | 2 | 50 | 9 | 352 | 11 | 402 |
|  | 1 | 58 | 10 | 409 | 11 | 467 |
|  | 1 | 22 | 5 | 403 | 6 | 424 |
| Общий итог | 4 | 129 | 24 | 1164 | 28 | 1293 |

Наибольшая доля объемов нового строительства планируется вести на территориях свободных от застройки, что позволит сократить себестоимость строительства (это особенно актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств). Проектируемый жилищный фонд представлен одноэтажными индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

С учётом потребностей в жилье и дальнейшего развития поселения, а так же с целью повышения качества жизни  населения генеральным планом предлагается осуществить формирование дополнительных земельных участков для увеличения жилищного фонда:

- в с. Полноват для строительства 55 индивидуальных одноэтажных и 3 малоэтажных жилых домов;

- в с. Ванзеват для строительства 29 индивидуальных одноэтажных жилых домов;

Дополнительных земельных участков не потребуется для развития жилищного строительства в с. Тугияны и д. Пашторы, т. к. связано с рисками 100%-тной затопляемости территории населенных пунктов весенним паводком, и нецелесообразно применение мероприятий по защите от подтопления (берегоукреплению) в связи с большими ежегодными финансовыми затратами.

Планируемые объёмы нового жилищного строительства распределись по населённым пунктам следующим образом: с. Полноват – 55,3%, с. Ванзеват – 27,6%.

##### 2.4.3 Социальная инфраструктура

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния объектов, с учетом нормативных требований СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также основываясь на проектных решениях схемы территориального планирования Белоярского района, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия, обеспечивающие повышение показателей качества жизни населения.

К строительству проектом предложены объекты, представленные в таблицах 17 - 20.

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения в с. Полноват

| Наименование объекта | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Административно-деловой объект | объект | 1 | - |
| Объект общественного питания, 1 эт. | мест | 28 | 137 |
| Детский сад, 1 эт. | мест | 60 | 390 |
| Объект общественного питания/Межшкольный учебно-производственный комбинат/Внешкольные учреждения, 3 эт. | мест | 28/8/19 | 1650 |
| Спортивный комплекс, 1 эт. | кв.м. площади пола | 162 | 1960 |
| Гостиница, 1 эт. | мест | 10 | 230 |
| Краеведческий музей, 1 эт. | объект | 1 | 213 |
| Объект торговли, 1 эт | кв.м. торговой площади | 100 | 215 |
| Химчистка/Прачечная/Пункт бытового обслуживания, 2 эт. | кг вещей в смену/кг белья в смену/ /рабочих мест | 5/84/10 | 795 |
| Баня/Сауна, 1 эт. | мест/объект | 10/1 | 430 |
| Пожарное депо, 1 эт. | машин | 2 | 520 |
| Объект торговли, 1 эт. | кв.м. торговой площади | 50 | 137 |
| Участковая больница | объект | 1 | - |
| Объект торговли | объект | 1 | - |

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения в с. Ванзеват

| Наименование объекта | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Административно-деловой объект | объект | 1 | - |
| Детский сад, 1 эт. | мест | 15 | 297 |
| Пункт бытового обслуживания, 1 эт. | рабочих мест | 3 | 99 |
| Молочная кухня | порций в сутки | 24 | 42 |
| Объект торговли | объект | 1 | - |
| Модульная криминалистическая лаборатория | объект | 1 | - |
| ФАП | объект | 1 | - |
| Объект общественного питания, 2 эт. | объект | 1 | - |
| Клуб/Сельская массовая библиотека, 2 эт. | мест/тыс.ед. хранения | 200/3 | 1219 |
| Почтовое отделение, 1 эт. | объект | 1 | 48 |
| Спортивный комплекс, 1 эт. | кв.м. площади пола | 162 | 397 |
| Баня, 1 эт. | мест | 5 | 81 |

При размещении проектных объектов спортивного назначения преследовалась цель обеспечить все населенные пункты  с численностью населения более 100 человек на конец расчетного срока спортивными залами общего пользования. В случае отсутствия спортивного зала в населенном пункте предлагалось размещения спортивного зала площадью пола 162 кв.м. (9 м на 18 м).

Таким образом, реализация решений генерального плана позволяет обеспечить жителей поселения необходимым комплексом объектов сферы обслуживания.

Для двух населенных пунктов с. Тугияны и д. Пашторы развитие социальной инфраструктуры проектом генерального плана не предусматривается, в виду ежегодных финансовых затрат на борьбу с весенним паводком и 100%-ным затоплением территорий.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранить существующие объекты социальной инфраструктуры на территории с. Тугияны и д. Пашторы, без увеличения мощностей объектов.

##### 2.4.4 Транспортная инфраструктура

с. Полноват

В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в южную часть села.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта с. Полноват и предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 9.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

поселковая дорога;

главная улица;

улицы в жилой застройке:

основная;

второстепенная;

проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Основные показатели улично-дорожной сети с. Полноват

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети с. Полноват | км/м2 | 17,8/106915 |
| 2 | в том числе: - поселковая дорога; - главная улица; - основная улица; - второстепенная улица; - проезды | км/м2 км/м2 км/м2 км/м2 км/м2 | 0,8/5000 1,9/11230 5,4/32155 6,5/39200 3,2/19330 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

В северной части с. Полноват запроектирована лодочная станция.

В западной части с. Полноват запроектирован автодорожный мост через озеро Полноватка.

Для заправки автотранспорта генеральным планом предусмотрено строительство автозаправочной станции на 2 топливораздаточные колонки в южной части села.

Для обслуживания автотранспорта генеральным планом предусмотрено строительство станции технического обслуживания мощностью 2 поста в южной части села, возле проектируемой автозаправочной станции.

с. Ванзеват

В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в северо-восточную часть села.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта с. Ванзеват и предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 9.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

улицы в жилой застройке:

основная;

второстепенная;

проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Основные показатели улично-дорожной сети с. Ванзеват

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети с. Ванзеват | км / м2 | 7,2/42750 |
| 2 | в том числе: - основная улица; - второстепенная улица; - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,7/16100 2,4/14250 2,1/12400 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

В западной части с. Ванзеват запроектирована лодочная станция.

с. Тугияны,  с. Пашторы

Проектирование улично-дорожной сети, а также размещение объектов транспорта в населенных пунктах с. Тугияны и д. Пашторы проектом генерального плана не предусматривается в связи с отсутствием развития этих населенных пунктов.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранить существующие объекты транспортной инфраструктуры, а также элементы улично-дорожной сети.

##### 2.4.5 Инженерная инфраструктура

###### 2.4.5.1 Теплоснабжение

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Проектом  решено выполнить теплоснабжение административных общественных зданий, а так же многоквартирных жилых домов  центральной части села от проектной автоматизированной блочной газовой котельной №1 теплопроизводительностью 6,5 Гкал/час с двумя котлами (один в работе, второй в резерве). Температурный график –95/70º С.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями на отопление и вентиляцию и горячее водоснабжение составит 4,834 Гкал/час.

Схема присоединение систем отопления потребителей к централизованной системе теплоснабжения – зависимая, с устройством в каждом здании индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). В ИТП предусмотреть теплообменник горячего водоснабжения.

Теплоснабжение общественных зданий, удалённых от котельной и магистральных тепловых сетей обеспечить от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

В связи с газификацией села, частную жилую застройку решено перевести на децентрализованную систему теплоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Тепловые сети общей протяженностью 3058 м (в двухтрубном исполнении) диаметром 57 - 219 мм проложить подземно, бесканально,  совместно с водопроводом вдоль дорог. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Сеть трубопроводов тепловых сетей проходит по центральной части перпендикулярно улицам Лесная и Собянина, далее поворачивает на улицу Петрова и потом поворачивает на запад перпендикулярно ул. Советская.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Для удовлетворения потребности производственных  площадей «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Полноват Белоярского района запроектировано строительство двух блочных котельных.

с. Ванзеват

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Проектом  решено выполнить теплоснабжение административных, общественных зданий, а так же нескольких жилых домов, расположенных в непосредственной близости от магистральных трубопроводов тепловой сети, от проектной автоматизированной блочной котельной с расчётной теплопроизводительностью 2,05 Гкал/час, с двумя котлами (один в работе, второй в резерве). Вид топлива – газ. Температурный график –95 /70º С.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составит 0,994 Гкал/час (3319 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,023 Гкал/час (3560 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Тепловые сети общей протяженностью 712 м (в двухтрубном исполнении) диаметром 57 - 108 мм проложить подземно бесканально, совместно с водопроводом вдоль дорог. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Сеть тепловых сетей проходит по ул. Лесная и по центральной части населенного пункта перпендикулярно улицам Лоскутова и Центральная.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

При удалённости общественных зданий от котельной и магистральных тепловых сетей, обеспечить их теплоснабжение с использованием индивидуальных теплогенераторов.

д. Пашторы

Развитие системы теплоснабжения в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

с. Тугияны

Развитие системы теплоснабжения в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

###### 2.4.5.2 Газоснабжение

с. Полноват

Подача природного газа в населенный пункт предусматривается от газораспределительной станции (ГРС) «Полноват», расположенной на территории населенного пункта.

Газоснабжение осуществляется посредством газопровода высокого давления диаметром 159 мм. Для подачи газа в газораспределительные сети предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов (ГРП).

Система газоснабжения принята кольцевая, состоящая из кольцевых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – низкое 0,005 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные;

принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

материал газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов низкого давления – сталь, полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через газорегуляторные пункты, а также для подачи газа коммунально-бытовым потребителям (котельным).

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям,

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы», м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Объекты индивидуальной жилой застройки обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением на расчетный срок принят 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице 25 приведены проектные данные по газопотреблению на 2033 г.

Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей) | 1400 | 2496000 | 804 |
| 2 | Котельная | - | 3403750 | 1125 |
|  | Итого: | 1400 | 5899750 | 1929 |

Для обеспечения территории населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить строительство и реконструкцию сетей газоснабжения высокого и низкого давления.

с. Ванзеват

Подача природного газа в населенный пункт предусматривается от месторождения Ватлор, расположенного на территории сельского поселения Полноват.

Газоснабжение  осуществляется проектным  газопроводом высокого давления диаметром 57 мм, протяженностью 2,6 км, материал газопровода – сталь.

Для подачи газа в газораспределительные сети предусматривается строительство газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения принята кольцевая, состоящая из кольцевых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – низкое 0,005 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные;

принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

материал газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов низкого давления – сталь, полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через газорегуляторные пункты, а также для подачи газа коммунально-бытовым потребителям (котельным).

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям.

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы», м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Объекты индивидуальной жилой застройки обеспечивается  отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват газоснабжением жилой застройки на расчетный срок принят 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2033 г.

Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей) | 370 | 936150 | 263 |
| 2 | Котельная | - | 400625 | 116 |
|  | Итого: | 370 | 1336775 | 379 |

Для обеспечения территории населенного пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

строительство 1-го газорегуляторного пункта производительностью 400 м3/час;

строительство сетей газоснабжения высокого давления протяженностью 2,6 км, материал – сталь, диаметр сетей уточнить на стадии рабочего проектирования;

строительство сетей газоснабжения низкого давления протяженностью 3,6 км, материал – полиэтилен, диаметр сетей уточнить на стадии рабочего проектирования.

д. Пашторы

Развитие системы газосанбжения в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

с. Тугияны

Развитие системы газосанбжения в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

###### 2.4.5.3 Электроснабжение

с. Полноват

Электроснабжение населенного пункта осуществляется от существующей понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Полноват» мощностью 2х25 МВА.

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры села и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, на расчетный срок предусмотрено:

сохранение существующих трансформаторных подстанций в количестве 9 штук;

строительство проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ в количестве 11 штук, из которых 7 шт. предусмотрены для жилой и административной застройки, 4 шт. - для инженерных объектов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением                    110 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением                   10 кВ, общей протяженностью 6,4 км.

Протяжённость линий электропередачи указана в границах населенного пункта.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3, на железобетонных опорах. Линии электропередачи 110 кВ  рекомендуется выполнить на металлических опорах с применением провода АС.

Марку проектных трансформаторных подстанций, мощность, сечения проводов и марку опор необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

На территории с. Полноват находятся потребители электрической энергии, которые в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, относятся к электроприемникам II категории, за исключением:

детского сада и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельной, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объектов водоснабжения и водоотведения, таких как  ВОС, КОС в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых, взаимно резервирующих источников питания.

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Суммарная электрическая нагрузка с. Полноват составляет 2,04 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2,35 МВт.

с. Ванзеват

В соответствии с программой централизованного электроснабжения ХМАО – Югры до 2015 г будет построена ПС «Ванзеват» 110/10 кВ ориентировочной мощностью 2х10 МВА. Питание будет осуществляться по питающему фидеру напряжением 110 кВ от понизительной подстанции ПС «Полноват» 110/10 кВ мощностью 2х25 МВА.

Система электроснабжения с. Ванзеват принята централизованная.

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры села,  и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей, на расчетный срок, предусмотрено:

строительство ПС «Ванзеват» 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА;

строительство 2-х трансформаторных подстанций, мощностью 250 кВА и 2х250 кВА;

строительство дизельной электростанции (ДЭС-0,4 кВ);

строительство ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 1,76 км;

строительство ЛЭП напряжением 110 кВ протяженностью 2,9 км.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2) различного сечения. ВЛ 10 кВ от ПС «Ванзеват» до ТП выполнить с применением самонесущего изолированного провода (тип СИП 3).

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории. Но канализационные и водопроводные очистные сооружения, насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Суммарная электрическая нагрузка с. Ванзеват составляет 0,51 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 0,59 МВт.

д. Пашторы

Развитие системы электроснабжения в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранение существующих объектов электроснабжения.

с. Тугияны

Развитие системы электроснабжения в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранение существующих объектов электроснабжения.

###### 2.4.5.4 Связь и информация

с. Полноват

Проектом предусматривается:

- увеличение мощности существующей автоматической телефонной станции до 500 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с) – предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

с. Ванзеват

Проектом предусматривается:

строительство автоматической телефонной станции на 150 номеров;

строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке;

строительство вышки связи.

Для предоставления услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с) – предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

более эффективное использование существующей кабельной емкости;

быстрое начальное предоставление услуг связи;

более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

д. Пашторы

Развитие системы связи в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранение существующих объектов связи.

с. Тугияны

Развитие системы связи в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

На расчетный срок Генерального плана предусмотрено сохранение существующих объектов связи.

###### 2.4.5.5 Водоотведение

с. Полноват

В с. Полноват, запроектирована централизованная система водоотведения.

Для сбора сточных вод проектом предусматривается строительство напорных и безнапорных коллекторов, диаметры которых составляют 110 мм и 160-200 мм.

Магистральный коллектор запроектирован в западной части населенного пункта и осуществляет транспортировку сточных вод на КОС, расположенные в южной части с. Полноват.

Для оптимизации системы водоотведения населенного пункта запроектированы четыре канализационных насосных станций. КНС-1 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора по ул. Северная и притоков к нему. КНС-2 собирает сточные  воды от намечаемого к строительству самотечного коллектора по ул. Пермякова, ул. Кооперативная, ул. Собянина и притоков к нему. КНС-3 собирает сточные  воды от намечаемых к строительству самотечных коллекторов по ул. Кооперативная, ул. Пермякова, ул. Лесная и притоков к нему.

Далее стоки от КНС-1, КНС-2, КНС-3 подаются на ГНС-1.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Производительность КОС составит 500 м3/сут.

На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены по напорному трубопроводу в р. Полноватка.

Объём сточных вод от населеного пункта Полноват составляет 473,62 м3/сут.

Выводы:

система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения;

КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

с. Ванзеват

В с. Ванзеват для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения, расположенные северо-восточнее населенного пункта.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Производительность КОС составит 120 м3/сут.

На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены на поля фильтрации.

Объём сточных вод от населенного пункта Ванзеват составляет 109,9 м3/сут.

Выводы:

система канализования повысит комфортность среды проживания населения;

КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

д. Пашторы

Развитие системы водоотведения в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

с. Тугияны

Развитие системы водоотведения в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

###### 2.4.5.6 Водоснабжение

с. Полноват

Для обеспечения комфортной среды проживания предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения выполнить:

гидрогеологическую разведку в восточной части с. Полноват с уточнением оптимального места для размещения проектируемых водозаборных сооружений;

устройство двух артезианских скважин для обеспечения надежности системы водоснабжения и размещение блочной установки для очистки воды на востоке населенного пункта;

на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

прокладку сети водопровода самостоятельно вдоль дорог;

использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современный изоляционный материал – пенополиуретан (ППУ).

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения» глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях с. Полноват приведены в таблице 27.

Нормы удельного водопотребления

Водопотребление составит 559,42 м3/сут.

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 600 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды объемом 200 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 10 л/с, внутреннего пожаротушение 2,5 л/с.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет 135 м3.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 200 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Выводы:

кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны, а пенополиуретан является прочным и долговечным теплоизоляционным материалом;

проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

с. Ванзеват

Для обеспечения комфортной среды проживания предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

гидрогеологическую разведку в юго-восточной части с. Ванзеват с уточнением оптимального места для размещения проектируемых водозаборных сооружений;

устройство двух артезианских скважин для обеспечения надежности системы водоснабжения и размещение блочной установки для очистки воды на юго-востоке от населенного пункта;

на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – выполнить устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю;

строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

прокладку сети водопровода самостоятельно вдоль дорог;

использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современную ППУ изоляцию.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях с. Ванзеват приведены в таблице 28.

Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 11 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 366 | 378 | 225 | 86,94 | 104,33 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 366 | 378 | 50 | 18,90 | 22,68 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10%. | - | - | - | 17,39 | 20,87 |
| Итого: | 123,23 | 147,88 |

Водопотребление составит 147,88 м3/сут.

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 160 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды объемом 71 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 5 л/с, внутреннее пожаротушение не учитывается.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет 54 м3.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 71 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Выводы:

кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны, а  изоляция из ППУ является прочным и долговечным теплоизоляционным материалом;

проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

д. Пашторы

Развитие системы водоснабжения в д. Пашторы на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

с. Тугияны

Развитие системы водоснабжения в с. Тугияны на Расчетный срок генерального плана не предусмотрено, ввиду риска затопления 100 % территории населенного пункта.

#### 2.6 Охрана объектов культурного наследия

В соответствии со Списком вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного приказом директора Департамента культуры и искусства автономного округа от 29.12.2005 № 284/01-12 в границах сельского поселения Полноват выявлен памятник археологии – здание церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Объект расположен по адресу: село Полноват, улица Советская.

Техническое состояние вышеуказанного вновь выявленного памятника археологии – аварийное.

# В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в материалах генерального плана установлена временная зона охраны вышеуказанного объекта. Граница временной зоны охраны установлена на расстоянии 25 метров от объекта культурного наследия.

#### 2.7 Возможные направления развития территории

с. Полноват

Планировочная структура с. Полноват является сохраняемой. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами населённого пункта: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги. Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по автозимнику, с помощью вертолетного транспорта, а так же – по воде.

Планировочная структура села определяет ее формирование по этапам с учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. В частности, строительство новых домов на свободных территориях  взамен ветхих: в районе улицы Советская; по улице Северная и улице Кооперативная. В центральной части села выделена зона под малоэтажную жилую застройку, в восточной части – под индивидуальную.

Территория общественной застройки получит развитие в центральной и восточной части села вдоль одной из основных улиц – ул. Собянина., вдоль которой будут размещены следующие объекты:

- административно-деловой объект, внешкольное учреждение, межшкольный комбинат (в районе территории общеобразовательной средней (полная) школы им. И.Ф.Пермякова);

- спортивный комплекс, объект общественного питания, комбинат бытового обслуживания и баня (переулок ул. Собянина);

- детский сад (южная часть села);

- объект торговли, пожарное депо, химчистка, пункт бытового обслуживания и коммунально-складская территория (восточная часть села).

Также генеральным планом предусмотрено строительство объекта общественного питания по ул. Советская.

Подлежат реконструкции недействующие объекты административно-делового назначения.

В целях развития промышленного сектора экономики поселения предусматривается развитие промышленных и коммунально-складских территорий восточнее населенного пункта. На данных территориях запланировано размещение минизавода по производству стеновых плит из древесины, склада ГСМ, цеха по переработке рыбы, цеха по переработке дикоросов и пункта приема рыбы.  Наряду с развитием селитебной и общественно-деловой территории в южной и юго-восточной частях села формируется зона промышленных и коммунально-складских территорий. Генеральным планом предусматривается создание территории временной стоянки маломерного флота,  пункта сбора и переработки дикоросов, пункта приема рыбы у населения. Кроме того, генеральным планом предлагается вынос территорий лесопилки за пределы поселения. Также в рамках реализации программы «Доступное жилье» планируется строительство минизавода по производству стеновых материалов с комплексом сопутствующих производственных построек. Кроме того, в северной части села планируется строительство склада ГСМ. Кроме этого, проектом предусмотрена ликвидация существующей свалки и перенос проектной свалки в северную часть поселения согласно существующим санитарным нормам. Также планируется перенос существующей вертолетной площадки в южную часть населенного пункта, консервация существующей взлетной полосы и резервирование территорий под объекты промышленного и коммунально-складского назначения в южной части села.

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка: от озеленения общественного центра села с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий детского сада и школы до обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. В рамках данной системы предусмотрено и увеличение территории базы отдыха, расположенной в северо-восточной части населенного пункта. Кроме того, в центральной части планируется организация парковой зоны на месте понижения уровня рельефа рядом со зданием администрации, облагораживание территории набережной с созданием на ней упорядоченной парковой зоны и присвоение существующему кладбищу, в южной части села, статуса мемориально-паркового комплекса. Планируется провести берегоукрепляющие работы в западной части села вдоль улицы Советская. Кроме этого, предлагается организация парковой зоны в северной части поселения, рядом с существующими постройками телевизионного ретранслятора.

Таким образом, планируемое развитие территории отражает целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

с. Ванзеват

Предложенное проектное решение с. Ванзеват в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами населённого пункта: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Планировочная структура села определяет ее формирование по этапам с учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги.

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по автозимнику, с помощью вертолетного транспорта, а так же – по воде.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. В частности, строительство новых домов взамен ветхих на свободных территориях предусматривается по улице Центральной, за расчетный срок освоение свободных территорий предусматривается в северной части села.

Территория общественной застройки получит развитие в северной и  северо-западной частях населенного пункта. Предполагается расширение площадей средней школы и детского сада  по улице Школьной для увеличения мощностей до показателей, предусмотренных проектом. Так же по улице Школьной планируется строительство пункта бытового обслуживания, включающего в себя предприятие бытового обслуживания, прачечную и химчистку. Это позволит создать организованный общественный центр села, структура которого будет обусловлена близостью существующей пристани и особенностями сложившейся планировки. По улице Центральная планируется реконструкция здания клуба, в котором помимо самого клуба  так же будут располагаться сельская библиотека и строительство детской молочной кухни, а так же строительства пункта дикоросов. Так же по улице Центральной, в ее южной части, планируется строительство здания спортивного комплекса. В северной части села, в районе существующей неорганизованной пристани речного транспорта, планируется строительство административно-делового объекта и объекта торговли, совмещенного с объектом общественного питания. В восточной части села проектом предлагается строительство модульной криминалистической лаборатории.

Наряду с развитием селитебной и общественно-деловой территории формируется зона промышленных и коммунально-складских территорий в северной части населенного пункта. Генеральным планом предусматривается создание территории временной стоянки маломерного флота в западной части с. Ванзеват. Планируется перенос лесопилки с территории, на которой она находится сейчас, в выше обозначенную промышленную зону. Так же планируется перенос склада ГСМ на новое место в целях обеспечения необходимых санитарных норм. Кроме этого, проектом предусмотрена организация полигона ТБО. Планируется строительство новой вертолетной площадки. В центральной части поселения предлагается расширение территорий кладбища и перенос котельной на новое место.

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка: от озеленения общественного центра села  с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий детского сада и школы до обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. Так же в западной части поселения планируется организация парковой зоны на месте понижения уровня рельефа вдоль береговой линии, благоустройство территории набережной, создание парковой зоны.

Предложения по развитию населенных пунктов проектом генерального плана не предусматриваются с сохранением всей социальной инфраструктуры  в связи огромными затратами на борьбу с ежегодным 100%-м затоплением большой части территории населенных пунктов с. Тугияны и д. Пашторы.

## 3 Оценка возможного влияния размещаемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Планируемое размещение объектов местного значения поселения направлено на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы, предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети, введение категорийности транспортной сети городского поселения приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.

В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым относятся, в том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории поселения.

## 4 Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района, размещаемые на территории поселения

На территории поселения предусматривается размещение объектов федерального значения:

- пожарное депо (проектируемый) в с. Полноват;

- пожарное депо (проектируемый) СП Полноват восточнее с. Ванзеват.

На территории поселения предусматривается размещение объектов регионального значения:

- вертолетная площадка (проектируемый) СП Полноват на северо-востоке от с. Полноват;

- вертолетная площадка (проектируемый) СП Полноват восточнее с. Ванзеват;

- вертолетная площадка (проектируемый) СП Полноват на северо-западе от с. Тугияны.

- На территории поселения предусматривается размещение объектов местного значения муниципального района:

- детский сад (проектируемый) в с. Полноват;

- спортивный комплекс (проектируемый) в с. Полноват;

- внешкольное учреждение (проектируемый) в с. Полноват;

- межшкольный комбинат (проектируемый) в с. Полноват;

## 5 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности поселения, приведена в таблице 31.

Чрезвычайные ситуации, возможные на территории сельского поселения Полноват

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
|  | Опасные геологические процессы на территории поселения не наблюдались |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

1. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения (с. Ванзеват и с. Полноват) возможно возникновение такого явления подтопление -  подъём уровня грунтовых вод, обусловленный повышением горизонтов воды в реках при сооружении водохранилищ, русловых плотин, судоходных каналов и др. гидротехнических сооружений, насыщением ранее безводных грунтов при фильтрации воды через дно и берега каналов, потерями её из водопроводной и канализационных сетей, заилением русел рек и пр.

Мероприятия

- регулирование стока в русле рек,

- отвод паводковых вод,

- регулирование поверхностного стока на водосборах,

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек.

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла;

- повышение отметок защищаемой территории,

- агролесомелиорация.

Кроме того, зоны подтопления подвержены вымыванию грунта. Также имеет место разрушительная (ускоренная) эрозия, возникшая под влиянием человеческой деятельности. Обвальные или оползневые процессы, появляющиеся в результате подмыва грунтовых вод, ведут к изменению береговой линии, уменьшению полезной площади, а подмыв и проседание берегового склона ведет к обмелению, как самого водоема, так и к зарастанию прилегающих площадей.

В связи с этим генеральным планом рекомендуются мероприятия по берегоукреплению. Берегоукрепление - это комплекс мероприятий, направленных на защиту от размыва под действием течения, волн, эрозии почвы, ливневых потоков и укрепление береговой линии рек и водоемов. К ним относятся: вдольбереговые подпорные стены, откосные берегоукрепления, мероприятия по агролесомелиорации, использование габион.

На территории поселения (с. Ванзеват и с. Полноват) протяженность проектируемого берегового укрепления составляет:

с. Ванзеват – 1923 м.,

с. Полноват – 4079 м.,

Затопление

Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Границы зон затопления определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Согласно данным Администрации сельского поселения Полноват в с. Ванзеват по ул. Центральная (дом 1), периодически наблюдается возникновение процесса подтопления, ввиду близко расположенного к жилой застройке ручья, администрацией ежегодно принимаются меры по поднятию территории с помощью подсыпки (отсыпки) территории.

В 2018 году АО «Сибземпроект» на основании муниципального контракта по заказу администрации Белоярского района выполнены работы «по подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления для внесения их в государственный кадастр недвижимости на территории населенных пунктов д. Пашторы, с. Тугияны  Белоярского района.

В результате выполненных работ по подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления д. Пашторы, с. Тугияны для внесения их в государственный кадастр недвижимости:

1. Определены границы зон затопления, прилегающих к пр. Гортынгпосл и затапливаемых при паводке однопроцентной обеспеченности (расчетный уровень 16,91 м БС-77) в границах населенного пункта д. Пашторы. В границах зон затопления определены территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3 %, 5 %, 10 %, 25 % и 50 % обеспеченности (расчетные уровни 16,51 м; 16,26 м; 15,94 м; 15,42 м. и 14,90 м. соответственно).

2. Определены границы зон затопления, прилегающих к р. Бол. Обь и затапливаемых при паводке однопроцентной обеспеченности (расчетный уровень 16,56 м БС-77) в границах населенного пункта с. Тугияны. В границах зон затопления определены территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3 %, 5 %, 10 %, 25 % и 50 % обеспеченности (расчетные уровни 16,19 м; 15,97 м; 15,67 м; 15,20 м. и 14,72 м. соответственно).

Согласно проведенным исследованиям на проектируемой территории:

- Отметка наивысшего уровня воды протоки Гортынгпосл  в д. Пашторы соответствующая 1 % обеспеченности равна 16,91 м БС 77. При подъеме воды до такой отметки территорию населенного пункта полностью затапливает - зона подтопления отсутствует.

- Отметка наивысшего уровня воды реки Большая Обь в с. Тугияны, соответствующая 1 % обеспеченности, равна 16,56 м БС 77. При подъеме воды до такой отметки территорию населенного пункта полностью затапливает - зона подтопления отсутствует.

Причинами затопления являются интенсивные подъемы воды во время весеннего половодья, когда пропускная способность русла оказывается недостаточной для того, чтобы вместить поток, вследствие чего происходит затопление пойменных территорий вдоль реки.

Предложения и рекомендации по разработке мер по предотвращению негативного воздействия вод

Необходимость защиты территорий от естественного затопления определена потребностью и степенью использования отдельных участков этих территорий под жилую или промышленную застройку и направлена на предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба.

На основании результатов моделирования зон затопления и последних данных о затоплении населенных пунктов д. Пашторы, с. Тугияны, в качестве основного средства от затопления и подтопления рекомендуется перенесение населенных пунктов на коренной незатопляемый (подтопляемый) берег реки или переселение в другие населенные пункты.

При 1% обеспеченности территории населенных пунктов полностью затапливаются и инженерная защита территории от затопления (подтопления), потребует несоизмеримых и ежегодных финансовых затрат.

При невозможности перенесения населенных пунктов, в качестве технических средств инженерной защиты от затопления и подтопления рекомендуются следующие мероприятия:

- обвалование территорий со стороны поступления паводковых вод;

- повышение поверхности территории подсыпкой или намывом грунта до незатопляемых планировочных отметок.

Искусственное повышение поверхности территории необходимо предусматривать при освоении под застройку затапливаемых и подтапливаемых территорий.

Вариант искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа почвенных, геологических, климатических и техногенных характеристик защищаемой территории с учётом функционально-планировочных, социальных, экологических и других требований, предъявляемых к территориям. За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории для её защиты от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке.

Дамбы обвалования, как гидротехнические сооружения следует проектировать, исходя из требований комплексного использования водных ресурсов и схем территориального планирования, разработанных в соответствии с Водным и  Градостроительным кодексами Российской Федерации.

Т. к. территория находится в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов при проектировании гидротехнических сооружений следует учитывать возможные изменения физико-механических, теплофизических и фильтрационных свойств пород оснований и материалов сооружений при их переходе из мерзлого состояния в талое и наоборот, а также размеры и скорость осадки сооружения в процессе оттаивания основания.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты рекомендуется использовать естественные свойства природных систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц.

Проект инженерной защиты территории от затопления должен обеспечивать:

- надежность защитных сооружений, их бесперебойную эксплуатацию при наименьших эксплуатационных затратах;

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и техническим состоянием сооружений;

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных, водопропускных и водозаборных сооружений;

- максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

Материалы для обоснования выбора системы инженерной защиты от подтопления должны содержать:

- оценку инженерно-гидрогеологических условий территории подтопления;

- сведения об основных факторах и источниках подтопления;

- оценку уровня опасного воздействия в пределах территории существующего или прогнозируемого подтопления;

- прогноз развития процесса подтопления;

- сведения о размерах имеющегося и возможного ущерба от подтопления;

Требования к составу проектной документации гидротехнических сооружений содержатся в СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением N 1)».

Зоны затопления соответствующие 1% обеспеченности в реках протоки Гортынгпосл  в д. Пашторы и реки Большая Обь в с. Тугияны отражены в графических материалах проекта, согласно материалам

2. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

3. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения возникают лесные и торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров городского поселения, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а так же неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
          Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. № 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов

На территории с. Полноват находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: котельная, газораспределительная станция, полигон ТБО, минизавод по производству стеновых плит из древесины, склад ГСМ, канализационные очистные сооружения, вертолетная площадка, автомобильная заправочная станция, магистральный	 газопровод высокого давления, газопровод высокого давления, линии электропередачи; на территории д. Пашторы: вертолетная площадка, склад ГСМ, дизельная электростанция, линии электропередачи; на территории с. Ванзеват: пилорама, вертолетная площадка, склад ГСМ, канализационные очистные сооружения, котельная, полигон ТБО; на территории с. Тугияны: дизельная электростанция, вертолетная площадка, полигон ТБО.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО), биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений и взрывопожароопасных объектов не расположено.

## 6 Охрана окружающей среды

#### 6.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Основными направлениями решения защиты воздушного бассейна поселения является борьба с загрязнением атмосферного воздуха предприятиями с. Полноват (столярный цех, пилорама, котельная, газораспределительная станция), с. Ванзеват (пилорама, котельная) и автотранспортом. Каждое из этих направлений включает соответствующую программу мероприятий, которая в свою очередь состоит из трех основных подпрограмм:

совершенствование технологических процессов в целях сокращения выделения вредных отходов;

очистка и нейтрализация отходящих газов;

разработка градостроительных мероприятий, способствующих уменьшению загрязнения воздушного бассейна.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основные пути снижения загрязнения атмосферного воздуха:

в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

утилизация химических соединений для целей основного сопутствующего предприятия;

улавливание и эффективная очистка организованных и рассредоточенных выбросов.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке планировочных мероприятий, которыми являются:

четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон поселения;

выбор под перспективную застройку хорошо проветриваемых территорий поселения;

размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров;

вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за пределы жилой застройки;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и города в целом.

Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха автомобильным транспортом подразделяются на технические, планировочные и организационные. К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочные мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:

упорядочение транспортной сети, сооружение транспортных развязок, грузовых и обходных дорог;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

озеленение территории населенных пунктов, входящих в состав поселения;

использование в качестве топлива в котельных природного газа;

оснащение газораспределительной станции, расположенной юго-восточенее с. Полноват, современным оборудованием, предотвращающим загрязнение атмосферного воздуха;

оборудование автомобильной заправочной станции, проектируемой южнее с. Полноват, системой закольцовки паров бензина;

в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения рекомендуется, внедрение пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах с. Полноват (столярный цех, пилорама, котельная, газораспределительная станция), с. Ванзеват (пилорама, котельная);

организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

Санитарно-защитные зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. В настоящее время на территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

с. Полноват - баня, пожарное депо, аэровокзал, склады, гаражи, пилорама, столярный цех, причал, электроподстанция, котельная, газораспределительная станция, газорегуляторный пункт, песчаный карьер, кладбище, свалка ТБО;

с. Ванзеват - гараж, пилорама, дизельная электростанция, котельная, склады ГСМ, склад угля, вертолетная площадка, кладбище, свалка ТБО;

д. Пашторы - склад, дизельная электростанция, склад ГСМ, вертолетная площадка;

с. Тугияны - склад, дизельная электростанция, склад ГСМ, вертолетная площадка, свалка ТБО.

Восточная часть с. Полноват, территория с. Ванзеват и Тугияны в настоящее время располагаются в санитарно-защитных зонах свалок ТБО, радиус которых составляет 1000 м.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Градостроительные ограничения, установленные от объектов, расположенных на территории поселения Полноват, представлены в таблице 36.

Градостроительные ограничения, установленные от объектов, расположенных на территории поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| с. Полноват |
| 1 | Газораспределительная станция | 150 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| 3 | Полигон ТБО | 500 |
| 4 | Минизавод по производству стеновых плит из древесины | 100 |
| 5 | Склад ГСМ | 100 |
| 6 | Цех по переработке дикоросов, Цех по переработке рыбы | 50 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 8 | Причал | 50 |
| 9 | Вертолетная площадка | 300 |
| 10 | Автозаправочная станция | 50 |
| 11 | Понизительная подстанция | 50 |
| 12 | Канализационные насосные станции | 20 |
| 13 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| д. Пашторы |
| 1 | Вертолетная площадка | 300 |
| 3 | Склад-холодильник | 50 |
| 4 | Склад ГСМ | 100 |
| с. Ванзеват |
| 1 | Пилорама | 100 |
| 2 | Вертолетная площадка | 300 |
| 3 | Склад ГСМ | 100 |
| 4 | Кладбище | 50 |
| 5 | Пункт закупа рыбы у населения | 50 |
| 6 | Склад-холодильник | 50 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 8 | Полигон ТБО | 500 |
| с. Тугияны |
| 4 | Вертолетная площадка | 300 |
| 5 | Полигон ТБО | 500 |

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

#### 6.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод – необходимо расширение существующих очистных сооружений; строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектов; строительство системы ливневой канализации на территории населенных пунктов поселения;

полный охват территории населенных пунктов системой канализации;

благоустройство территории населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы реки Большая Обь и протоки Гортынгпосх  ликвидируемых складов, расположенных на северо-западе и юге с. Полноват.

Способы очистки и утилизации промышленных стоков должны разрабатываться в соответствии с природоохранными требованиями каждым конкретным предприятием на стадии проектирования. В рабочем проекте предусматриваются очистные сооружения с учетом специфики промышленного предприятия. В зависимости от состава промышленные сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений.

Стоки промышленных предприятий должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. При непосредственном спуске в природные воды необходима значительная по объему очистка.

Производственные площадки должны быть оборудованы системами сбора и очистки поверхностных и промышленных сточных вод. Перед сбросом сточных вод в канализацию, откуда они поступают на канализационные очистные сооружения, необходимо осуществлять их механическую очитку.

Механическая очистка предусматривает отделение грубых примесей, песка, взвешенных веществ с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников.

Локальные сооружения для очистки поверхностных стоков могут представлять собой пруды отстойники, оборудованные устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

При поступлении на канализационные очистные сооружения сточные воды подвергаются биологической очистке. На стадии биологической очистки, оставшиеся хорошо растворимые компоненты сточных вод обезвреживаются бактериями и другими микроорганизмами. Удаление оставшихся соединений осуществляется доочисткой сточных вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

ширина водоохранной зоны рек Большая Обь, Казым, протоки Заостровка, установлена в размере 200 м, протоки Полноватка, Гортынгпосх – 50 м,

ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м,

ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м;

расчистка прибрежных территорий;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории поселения накладывает наличие водоохранных зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны рек Большая Обь, Казым, протоки Заостровка, установлена в размере 200 м, протоки Полноватка, Гортынгпосх – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек и ручьев поселения устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

проведение авиационно-химических работ;

движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В настоящее время в с. Полноват, с. Тугияны и д. Пашторы водоснабжение децентрализованное – из скважин, родников, колодцев без предварительной очистки и обеззараживания.

На территории поселения предусматривается размещение подземных водозаборов, оборудованных водоочистными сооружениями в южной части с. Ванзеват, в восточной части с. Полноват.

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс охранной зоны артезианских скважин устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарноэпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарноэпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствие с требованиями генеральным планом предусматривается:

организация на территории с. Полноват системы сбора и очистки поверхностных стоков, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на очистных сооружения;

оборудование коммунально-складских территорий и территории зверофермы сооружениями очистки и утилизации промышленных стоков.

#### 6.3 Охрана и рациональное использование почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территорий ликвидируемых свалок твердых бытовых отходов (ТБО), расположенных северо-восточнее с. Полноват, на северо-востоке с. Ванзеват.

рекультивация территории ликвидируемых гаражей, расположенных на севере села Полноват;

рекультивация территорий ликвидируемых складов, расположенных в прибрежной защитной полосе реки Большая Обь на северо-западе и на юге села Полноват;

рекультивация территории ликвидируемой жилой застройки в северо-западной части села Полноват;

рекультивация территории ликвидируемой животноводческой фермы, расположенной на юге села Полноват;

рекультивация территории песчаного карьера на юге села Полноват;

рекультивация территории ликвидируемых складов ГСМ и склада угля, расположенных на северо-западе с. Ванзеват;

рекультивация территории ликвидируемой дизельной электростанции, расположенной в северо-восточной части с. Ванзеват;

рекультивация территории ликвидируемой вертолетной площадки, расположенной в северо-восточной части с. Ванзеват;

Дополнительными мероприятиями, которые позволяют улучшить состояние почв в поселении, являются:

строительство новых полигонов ТБО в юго-восточной части с. Полноват,  восточнее с. Ванзеватолноват, на северо-востоке с. Казым;

- ликвидация стихийных свалок, с последующей рекультивацией территории;

благоустройство территории населенных пунктов поселения, ликвидация выгребных ям и рекультивация этих территорий;

создание техники и технологии рекультивации замазученных и нарушенных производственной деятельностью почв в условиях Западной Сибири.

#### 6.4 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Серьезные экологические проблемы на селитебной территории возникают из-за шумового воздействия воздушных судов на прилегающие к аэропортам территории жилой застройки.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах города борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

совершенствования покрытий проезжей части, рациональной организации движения;

организация шумозащитного озеленения, наиболее рациональных приемов планировки и застройки в частности, зонирования территории жилых образований;

специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Проектом предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:

функциональное деление транспортных магистралей;

рациональная планировка и застройка магистральных улиц;

застройка примагистральных территорий домами специальных типов – шумозащитными домами;

озеленение примагистральных территорий и создание зеленых полос.

#### 6.5 Санитарная очистка территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

обезвреживание и утилизация всех отходов.

организация сбора и удаление вторичного сырья.

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов.

уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Для санитарной очистки территории необходимо разработать проект организации полигона складирования снега, который должен размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи канализации и сетей водостока. Полигоны для складирования снега не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов поселения, не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями. Отвод земельных участков должен быть согласован со всеми контролирующими организациями, владельцами подземных инженерных коммуникаций. Проект снежного полигона должен быть согласован в установленном порядке, и иметь заключение государственной экологической экспертизы.

По оценке качества воды, образующейся при таянии снега на снегосвалках, показывает, что прием талых вод водоотводящей сетью поселения может осуществляться только после их предварительной очистки. Степень очистки определяется условиями приема воды в системы водоотведения – водосточную или канализационную.

Участок, отведенный под полигон для складирования снега должен иметь: водонепроницаемое дно; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; систему очистки талой воды, покрытие, допускающее движение транспорта; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью для оперативного информирования Управления милиции по предупреждению экологических правонарушений о фактах ввоза загрязненного снега. Конструкция площадки должна позволять использовать полигон в летний период в качестве автостоянок или для иных целей, по усмотрению владельца территории.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

ликвидация свалок ТБО, расположенных северо-восточнее с. Полноват, на северо-востоке с. Ванзеват и строительство полигонов ТБО в юго-восточной части с. Полноват, восточнее с. Ванзеватолноват, на северо-востоке с Казым;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

оборудование территории полигонов ТБО термическими ямами для утилизации трупов животных;

оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

На территории с. Тугияны и д. Пашторы мероприятий по развитию системы обращения с отходами не предусмотрено.

## 7 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта или исключаются из его границ

Изменения в генеральный план предполагают включения земельных участков в границы:

с. Полноват - 86:06:0010102:162; 86:06:0010102:164; 86:06:0010102:185; 86:06:0010102:186; 86:06:0010102:187; 86:06:0010102:213; 86:06:0010102:232; 86:06:0000000:4786; 86:06:0000000:4787; 86:06:0010102:27; 86:06:0010103:54; 86:06:0010104:29; 86:06:0010104:31; 86:06:0010104:50; 86:06:0010104:51; 86:06:0010104:73; 86:06:0010104:74; 86:06:0010104:84; 86:06:0010104:85; 86:06:0010104:88; 86:06:0010104:90; 86:06:0010104:93; 86:06:0010104:94; 86:06:0010104:97; 86:06:0010104:101; 86:06:0010104:103; 86:06:0010104:104; 86:06:0010104:105; 86:06:0010104:106; 86:06:0010104:107; 86:06:0010104:108; 86:06:0010104:200; 86:06:0010104:206; 86:06:0010104:5; 86:06:0010102:229; 86:06:0010102:337; 86:06:010105:0001.

с. Ванзеват - 86:06:0010201:206; 86:06:0010201:215; 86:06:0010201:203; 86:06:0010201:206; 86:06:0010201:307.

д. Пашторы - 86:06:0010203:27; 86:06:0010203:14; 86:06:0010203:16; 86:06:0010203:17; 86:06:0010203:24; 86:06:0010203:26; 86:06:0010203:28; 86:06:0010203:29; 86:06:0010203:30.

с. Тугияны - 86:06:0010204:33; 86:06:0010204:40; 86:06:0010204:42; 86:06:0010204:46.

## 8 Основные технико-экономические показатели генерального плана

с. Полноват

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения | тыс. га | 126233,5 | 126233,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта с. Полноват | га | 118,36 | 283,93 |
| 1.2 | Общая площадь функциональных зон | га | 118,36 | 283,93 |
| 1.2.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 54,2 | 80,88 |
| 1.2.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | га | 5,93 | 7,67 |
| 1.2.3 | Общественно-деловая зона | га | 5,20 | 16,54 |
| 1.2.4 | Зона коммунально-складского назначения | га | 4,19 | 0,58 |
| 1.2.5 | Зона производственного назначения | га | - | 20,82 |
| 1.2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,80 | 5,98 |
| 1.2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,2 | 4,35 |
| 1.2.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 22,82 | 48,95 |
| 1.2.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1,92 | - |
| 1.2.9 | Зона иного сельскохозяйственного назначения |  | - | 10,83 |
| 1.2.10 | Зона рекреационного назначения | га | 0,45 | 12,79 |
| 1.2.11 | Зона акваторий | га | 4,49 | 4,37 |
| 1.2.12 | Зона кладбищ | га | 1,06 | 5,08 |
| 1.2.13 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,94 | - |
| 1.2.14 | Зона лесов |  | 3,16 | - |
| 1.2.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | - | 83,65 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1034 | 1430 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 38 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 17,2 | 16,5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 25 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | кол-во домов | 305 | 363 |
|  |  | % от общ. сущ. объема жил. фонда | 100 | 119 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 17,9 | - |
|  |  | кол-во домов | 204 | 265 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 55 | 87 |
| 3.2.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 1 | 1 |
| 3.2.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 8,2 | 8,2 |
|  |  | кол-во домов | 73 | 72 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 25 | 24 |
| 3.2.4 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 4,3 | 3,4 |
|  |  | кол-во домов | 24 | 19 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 13 | 7 |
| 3.2.5 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,7 | - |
|  |  | кол-во домов | 3 | 6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 6 | 2 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | кол-во домов | 12 | 58 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 5 | 31 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,7 | - |
|  |  | кол-во домов | 5 | 55 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 37 | 100 |
| 3.3.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,7 | - |
|  |  | кол-во домов | 6 | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 38 | - |
| 3.3.3 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | - |
|  |  | кол-во домов | 1 | 3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 25 | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 34 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 8 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 22 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 41 |
| 3.4.2 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 33 |
| 3.4.3 | Двухквартирный, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 26 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | 32,5 | 31,6 |
|  |  | кол-во домов | 305 | 283 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 | 97 |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 17,9 | 17,5 |
|  |  | кол-во домов | 204 | 187 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | 55 | 55 |
| 3.5.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | 1 | 1 |
| 3.5.3 | Двухквартирный, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 8,2 | 8,2 |
|  |  | кол-во домов | 73 | 72 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | 25 | 26 |
| 3.5.4 | Многоквартирный, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 4,3 | 3,4 |
|  |  | кол-во домов | 24 | 19 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | 13 | 11 |
| 3.5.5 | Многоквартирный, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,7 | 2,1 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 4 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | 6 | 7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 55 | 115 |
|  |  | мест на 1000 человек | 43 | 82 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 220 | 220 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 170 | 170 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 15 | 23 |
|  |  | мест на 1000 человек | 12 | 16 |
| 4.1.4 | УПК | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 19 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 14 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Участковая больница | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену / коек | 28/15 | 28/15 |
|  |  | посещений в смену / коек на 1000 человек | 22/12 | 22/12 |
| 4.2.2 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный комплекс | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м. площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | - | 116 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 420 |
|  |  | мест на 1000 человек | 155 | 300 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 13,4 | 13,4 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 10,4 | 9,6 |
| 4.4.3 | Музей | объект | - | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 14 | 16 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 700 | 1082 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 542 | 773 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Бар | объект (мест) | 1 (н/д) | 1 (н/д) |
| 4.6.2 | Столовая | объект (мест) | - | 1 (28) |
| 4.6.3 | Кафе | объект (мест) | - | 1 (28) |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | 4 | 4 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 7 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
| 4.8.3 | Управление ЖКХ | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Химчистка | объект | - | 1 |
|  |  | кг вещей в смену | - | 5 |
|  |  | кг вещей в смену на 1000 человек | - | 4 |
| 4.9.2 | Прачечная | объект | - | 1 |
|  |  | кг белья в смену | - | 84 |
|  |  | кг белья в смену на 1000 человек | - | 60 |
| 4.9.3 | Баня | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | н/д | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | н/д | 7 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект (операционное место) | 1 (1) | 1 (1) |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.11.2 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.12.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.13 | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |
| 4.13.1 | База отдыха | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | Объекты транспорта |  |  |  |
| 4.14.1 | Гаражи | объект (кв.м.) | 62 (2790) | 52 (1430) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 4,27 | 25,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 6,1 |
|  | - главных улиц | км | - | 2,6 |
|  | - основных улиц | км | - | 7,0 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 6,9 |
|  | - проездов | км | - | 2,7 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 100 | 200 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5-7 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,559 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,480 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,079 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,240 | 0,6 |
| 6.1.4 | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,240 | 0,6 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,618 | 5,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,473 |
|  | - всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,395 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,078 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,8 | 0,416 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 8,8 | 5,6 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,73 | 3,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 6.3.2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,73 | 3,27 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1350 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 2x25 | 2x25 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,6 | 9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 24773 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 24773 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 10,8 | 6,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 10,8 | - 6,5 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,52 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 4,894 | 2,693 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 70 | 70 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 5,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 5,9 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 18,4 | 13,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 500 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 1/0,63 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га | 1/0,74 | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/0,98 | 1/10,27 |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |

с. ВАНЗЕВАТ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения | тыс. га | 126233,5 | 126233,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 11.1 | Общая площадь земель в границе населенного пункта с. Ванзеват | га | 39,37 | 66,95 |
| 12.1 | Общая площадь функциональных зон | га | 39,37 | 66,95 |
| 1.2.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 16,68 | 25,64 |
| 1.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 1,60 | 3,96 |
| 1.2.3 | Зона коммунально-складская зона | га | 0,08 | 0,14 |
| 1.2.4 | Производственная зона |  |  | 2,02 |
| 1.2.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,32 | 0,92 |
| 1.2.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,04 | 1,3 |
| 1.2.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 17,57 | 13,80 |
| 1.2.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1,08 | - |
| 1.2.9 | Зона иного сельскохозяйственного назначения | га | - | 0,73 |
| 1.2.10 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,13 | - |
| 1.2.11 | Зона рекреационного назначения | га | - | 4,17 |
| 1.2.12 | Зона кладбищ | га | - | 1,23 |
| 1.2.13 | Зона лесов | га | 1,87 | - |
| 1.2.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 13,04 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 274 | 378 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 38,0 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 16,4 | 14,7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 17 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 6,1 | 9,2 |
|  |  | кол-во домов | 101 | 130 |
|  |  | % от общ. сущ.объема жил. фонда | 100 | 150,8 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 3,57 | 6,8 |
|  |  | кол-во домов | 75 | 106 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 58,33 | 60,79 |
| 3.2.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,25 | 0,13 |
|  |  | кол-во домов | 2 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 4,16 | 2,23 |
| 3.2.4 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,1 | 2 |
|  |  | кол-во домов | 22 | 21 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 33,97 | 33,3 |
| 3.2.5 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | 2 | 2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 3,55 | 3,64 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 0,27 | 3,21 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 29 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 4,4 | 52,5 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,27 | 3,21 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 29 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,66 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 10,86 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,45 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 68,4 |
| 3.4.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 121 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 18,2 |
| 3.4.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 89 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 13,4 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | 5,96 |
|  |  | кол-во домов | - | 101 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 97,56 |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 3,6 |
|  |  | кол-во домов | - | 77 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 60,79 |
| 3.5.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,13 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 2,23 |
| 3.5.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 33,3 |
| 3.5.4 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 3,64 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жил. фонда | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жил. фонда | 80 | 100 |
| 3.6.3 | - водоснабжением | % от общего жил. фонда | 80 | 100 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жил. фонда | 30 | 100 |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жил. фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жил. фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 20 | 35 |
|  |  | мест на 1000 человек | 55 | 95 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 162 | 162 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 443 | 438 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/смену | 10 | 10 |
|  |  | посещений/смену на 1000 человек | 27 | 27 |
| 4.2.2 | Молочная кухня | объект | - | 1 |
|  |  | порций в сутки | - | 24 |
|  |  | порций в сутки на 1000 человек | - | 65 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный комплекс | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м. площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | - | 438 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 100 | 200 |
|  |  | мест на 1000 человек | 273 | 541 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 7,1 | 3 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 19,2 | 8,1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 4 | 6 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 157 | 202 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 429 | 546 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Столовая | объект (мест) | - | 1 (15) |
|  | Итого: | мест на 1000 человек | - | 41 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Пункт бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | 1 (3) |
| 4.9.2 | Баня | объект (мест) | - | 1 (5) |
| 4.10 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.10.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 6,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц | км | - | 2,3 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 2,3 |
|  | - проездов | км | - | 2 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 80 | 200 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5-7 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,148 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,127 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,021 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,160 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,160 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,168 | 2,758 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,110 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,101 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,009 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,120 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0,086 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,77 | 0,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,77 | 0,86 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1050 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1050 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2x0,1; 0,2 | 2x10 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 5,2 | 10,58 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | - | 4083 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4083 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 2,6 | 2,05 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 2,6 | 2,05 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,142 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,332 | 0,712 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,33 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 6,2 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 150 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 1/0,7 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | единиц / га | 1/0,13 | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | 2/0,9 | 1/1,22 |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |

д. ПАШТОРЫ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения | тыс. га | 126233,5 | 126233,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель в границе населенного пункта д. Пашторы | га | 6,8 | 40,0 |
| 1.2 | Общая площадь функциональных зон | га | 6,8 | 40,0 |
| 1.2.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 3,2 | 5,3 |
| 1.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,12 | 0,12 |
| 1.2.3 | Зона коммунально-складского назначения | га | 0,08 | 0,08 |
| 1.2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,06 | 0,06 |
| 1.2.5 | Зона акваторий | га | 0,23 | 2,4 |
| 1.2.6 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
| 1.2.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,11 | 30,74 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 0,06 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 1.2.9 | Зона лесов |  | - | 1,60 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 72 | 72 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 22,5 | 22,5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 10 | 10 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | кол-во домов | 22 | 22 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | кол-во домов | 22 | 22 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 5 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 48,4 | 48,4 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | - водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - |
|  |  | мест | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | - |
|  |  | мест | - | - |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/смену | 5 | 5 |
|  |  | посещений/смену на 1000 человек | 61 | 61 |
| 4.2.2 | Молочная кухня | объект | - | - |
|  |  | порций в сутки | - | - |
|  |  | порций в сутки на 1000 человек | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 610 | 610 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | - | - |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | - |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м. торговой площади | н/д | н/д |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | н/д | н/д |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе, кафетерий | объект (мест) | - | - |
|  | Итого: | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | - | - |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Управление ЖЭО | объект | - | - |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Пункт бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  | - | - |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  | - | - |
|  | -всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 50 | 50 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,17 | 0,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,17 | 0,17 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 950 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2x0,03 | 2х0,03 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,91 | 2,91 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | единиц / га | - | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | - | - |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0,316 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |

с. ТУГИЯНЫ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения | тыс. га | 126233,5 | 126233,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Общая площадь земель в проектируемой границе населенного пункта с. Тугияны | га | 14,0 | 62,2 |
|  | Общая площадь функциональных зон | га | 14,0 | 62,2 |
| 1.2.1 | Индивидуальная жилая застройка | га | 3,45 | 5,83 |
| 1.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,32 | 0,48 |
| 1.2.3 | Зона коммунально-складского назначения | га | 0,10 | 0,32 |
| 1.2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,18 | 0,33 |
| 1.2.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9,46 | 37,33 |
| 1.2.6 | Зона иного сельскохозяйственного назначения | га | 0,31 | 0,34 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 0,2 | 0,20 |
| 1.2.6 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,02 | 0,06 |
| 1.2.8 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.2.9 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 1.2.10 | Зона лесов | га | - | 17,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 90 | 90 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 26,1 | 26,1 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 31 | 31 |
|  |  | % | 30 | 30 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 66 | 66 |
|  |  | % | 65 | 65 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 5 | 5 |
|  |  | % | 5 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 20 | 20 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 2,05 | 2,05 |
|  |  | кол-во домов | 42 | 42 |
|  |  | % от общ. сущ. объема жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,44 | 1,44 |
|  |  | кол-во домов | 37 | 37 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 70,1 | 70,1 |
| 3.2.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кол-во домов | 4 | 4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 19,97 | 19,97 |
| 3.2.3 | Многоквартир. жил. дом,1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 9,94 | 9,94 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 3 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 12,66 | 12,66 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 23,1 | 23,1 |
| 3.3.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | 2 | 2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 76,9 | 76,9 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - |
| 3.5.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | - водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 60 | 60 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - |
|  |  | мест | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | - |
|  |  | мест | - | - |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/смену | 5 | 5 |
|  |  | посещений/смену на 1000 человек | 49 | 49 |
| 4.2.2 | Молочная кухня | объект | - | - |
|  |  | порций в сутки | - | - |
|  |  | порций в сутки на 1000 человек | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | - | - |
|  |  | кв. м. площади пола | - | - |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 490 | 490 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | - | - |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | - |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 26 | 26 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 217 | 217 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе, кафетерий | объект (мест) | - | - |
|  | Итого: | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | - | - |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | Пункт бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | - |
| 4. 9 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основных улиц | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 50 | 50 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,144 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,144 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,22 | 0,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,22 | 0,22 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 950 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 2x0,06 | 2х0,06 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,4 | 2,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | единиц / га | 1/0,06 | 1/0,06 |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц / га | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | - | - |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0,316 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |

Территория МО

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения | тыс. га | 126233,5 | 126233,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель вне границ населенных пунктов | га | 126055,0 | 125780,42 |
|  | Общая площадь функциональных зон | га | 126055,0 | 125780,42 |
| 1.2.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 12,43 | - |
|  | Зона малоэтжной жилой застройки | га | 0,74 | - |
| 1.2.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,54 | - |
| 1.2.3 | Зона коммунально-складского назначения | га | 0,65 | 0,08 |
| 1.2.4 | Производственная зона |  | 9,57 | - |
| 1.2.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,16 | 7,99 |
| 1.2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 96061,09 | 95927,13 |
| 1.2.7 | Зона сельскохозяйственной угодий |  | 3,84 | - |
| 1.2.8 | Зона иного сельскохозяйственного назначения |  | 0,79 | - |
| 1.2.9 | Зона кладбища |  | 2,05 | 1,15 |
| 1.2.10 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,11 | 2,21 |
| 1.2.11 | Зона рекреационного назначения | га | 0,16 | - |
| 1.2.12 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,29 | 0,51 |
| 1.2.13 | Зона акваторий | га | 16331,14 | 16328,87 |
| 1.2.14 | Зона лесов | га | 13639,84 | 13512,48 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Газовые скважины | шт | 10 | 10 |
| 6.2 | ГРП, ГРС | шт | 3 | 1 |
| 6.3 | Скважины | шт | 2 | - |
| 6.4 | Водонапорная башня | шт | 1 | - |
| 6.5 | Вышки связи | шт | 2 | 2 |
| 6.6 | ПС "Полноват" 110/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 6.7 | Трансформаторные подстанции | шт | 6 | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 2/2,21 |
| 6.8.2 | Общая площадь свалок | единиц / га | 1/0,11 | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц / га | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | 2/2,05 | 1/1,15 |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0 | 0 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |

# Text boxes

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 11 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1292 | 1430 | 225 | 328,90 | 394,68 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1292 | 1430 | 50 | 71,50 | 85,80 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10%. | - | - | - | 65,78 | 78,94 |
| Итого: | 466,18 | 559,42 |