ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

проект внесения изменений

в генеральный план сельского поселения полноват белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения Полноват

положение о территориальном планировании

Омск 2019

проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения полноват

белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения полноват

положение о

территориальном планировании

Омск 2019

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2013 года		                                               	                                      № 19

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Полноват

В соответствии с частью 13 статьи 24, статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах  таких публичных слушаний, Совет депутатов сельского поселения Полноват решил:

1. Внести изменения в генеральный план сельского поселения Полноват, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Полноват от 28 апреля 2012 года № 22 «Об утверждении генерального плана сельского  поселения Полноват», изложив его в новой редакции согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести».

# Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

.

Глава сельского поселения                                                                                       Л.А.Макеева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  решению Совета депутатов

сельского поселения Полноват

от __декабря 2013 года № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

сельского поселения Полноват

от 28 апреля 2012 года № 22

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                                                                                                           сельского поселения Полноват

## Часть 1. Положение о территориальном планировании

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Полноват и иными нормативными правовыми актами.

Территориальное планирование поселения направлено на определение в генеральном плане сельского поселения Полноват (далее также – сельское поселение, поселение, муниципальное образование) назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

## 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ поселения, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Объекты производственной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов производственной сферы поселения:

- на территории с. Полноват предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий. В течение расчетного срока предусмотрен снос ряда производственных объектов (в основном, недействующих и разрушенных): нескольких сооружений животноводческой фермы, пилорамы, складских помещений. В течение расчетного срока на территории села предусмотрено строительство мини-завода по производству стеновых плит из древесины и цеха по переработке дикоросов, цеха по переработке рыбы, пункта приема рыбы, крытого склада готовой продукции, склада ГСМ. Всего на конец расчетного срока на территории села определено около 7 га площади под размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- на территории с. Ванзеват предусмотрены планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий и строительство пункта закупа рыбы у населения.  Всего на конец расчетного срока на территории села определено почти 2 га площади под размещение производственных объектов.

- на территории с. Тугияны отсутствуют проектные решения ввиду угрозы затопления 100% территории. На перспективу предусмотрено сохранение существующих объектов капитального строительства (неперспективный населенный пункт).

- на территории с. Пашторы отсутствуют проектные решения ввиду затопления 100% территории. На перспективу предусмотрено сохранение существующих объектов капитального строительства (неперспективный населенный пункт).

  - Объекты жилищной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности: с. Полноват - до 30 м2/чел. (прирост составит 20% от существующего уровня обеспеченности), с. Тугияны – до 25 м2/ чел. (прирост - 25%); с. Ванзеват – до 25 м2/ чел. (прирост – 47%); д. Пашторы – 18% (прирост – 80%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме порядка 3,8 тыс.м2;

- проектирование жилой застройки – индивидуальные жилые одноэтажные и малоэтажные жилые дома;

- формирование дополнительных земельных участков для увеличения жилищного фонда:

- в с. Полноват для строительства 55 индивидуальных одноэтажных и 3 малоэтажных жилых домов;

- в с. Ванзеват для строительства 29 индивидуальных одноэтажных жилых домов;

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию жилищного фонда не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты).

1.3 Объекты социальной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов социальной сферы:

с. Полноват:

- административно-деловой объект;

- детский сад на 60 мест;

- объект общественного питания;

- межшкольный учебно-производственный комбинат на 8 мест;

- внешкольные учреждения на 19 мест;

- спортивный комплекс на 162 кв.м. площади пола;

- гостиница на 10 мест;

- краеведческий музей;

- объект торговли - 3 объекта;

- химчистка/прачечная/пункт бытового обслуживания

- баня/сауна;

- пожарное депо на 2 автомобиля;

- участковая больница.

с. Ванзеват:

- административно-деловой объект;

- детский сад на 15 мест;

- пункт бытового обслуживания;

- здание молочной кухни на 24 порции в сутки;

- объект торговли;

- модульная криминалистическая лаборатория;

- ФАП;

- объект общественного питания,

- клуб на 200 мест с библиотекой на 3 тыс. ед. хранения;

- почтовое отделение;

- спортивный комплекс на 162 кв.м. площади пола;

- баня.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры  не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты). На расчетный срок Генерального плана рекомендовано сохранить существующие объекты капитального строительства с сохранением существующих мощностей.

1.4. Объекты транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт

с. Полноват. В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в южную часть села.

с.Ванзеват. В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в северо-восточную часть села.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

с. Полноват. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,8 км площадью покрытия 5000 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8м, протяженностью 1,9 км площадью покрытия 11230 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,4 км площадью покрытия 32155 м2.

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 6,5 км площадью покрытия 39200 м2.

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8)м, протяженностью 3,2 км, площадью покрытия 19330 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба, в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

с. Ванзеват. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км площадью покрытия 16100 м2.

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,4 км площадью покрытия 14250 м2.

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8)м, протяженностью 2,1 км, площадью покрытия 12400 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

с. Пашторы.

Размещение и реконструкция объектов транспорта на территории населенного пункта не предусмотрено (неперспективный населенный пункт).

с. Тугияны.

Размещение и реконструкция объектов транспорта на территории населенного пункта не предусмотрено (неперспективный населенный пункт).

Объекты транспортной инфраструктуры, планируемые к размещению на территории поселения.

Генеральным планом предусмотрено размещение двух вертолетных площадок рядом с с. Полноват, с. Ванзеват.

1.5. Объекты инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение.

с. Полноват

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения населённого пункта с. Полноват предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 600 м3/сут, расположенных восточнее села Полноват;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 600 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена протяжённостью 5,4 км.

с.  Ванзеват

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух водозаборных скважин производительностью по 160 м3/сут, расположенных юго-восточнее с. Ванзеват;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 160 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из протяжённостью 2,758 км.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов водоснабжения  не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты). На расчетный срок Генерального плана рекомендовано сохранить существующие объекты водоснабжения.

Водоотведение (канализация).

с. Полноват

В с. Полноват для сбора сточных вод проектом предусматривается строительство четырех канализационных насосных станций, напорных и безнапорных коллекторов, диаметры которых составляют 110-250 мм.

Производительность КОС составит 500 м3/сут.

Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены по напорному трубопроводу в р. Полноватка.

Длина напорных трубопроводов составляет 1,7 км, а протяженность самотечных коллекторов равна 3,4 км.

с. Ванзеват

Генеральным планом поселения в с. Ванзеват для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Для обслуживания систем водоотведения необходимо обеспечить службу ЖКХ парком ассенизаторских машин.

По реконструкции и развитию системы водоотведения в с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство септиков;

- строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-восточнее с. Ванзеват, производительностью 120 м3/сут.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов водоотведения  не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты).

Теплоснабжение.

с. Полноват

В с. Полноват проектом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- строительство автоматизированной блочной газовой котельной мощностью 6,5 Гкал/час  для теплоснабжения административных, общественных, жилых зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-219 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 2,7 км.

с. Ванзеват

В с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- строительство автоматизированной блочной  котельной мощностью 2,05 Гкал/час для теплоснабжения общественных, административных и жилых зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-108 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 0,712 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, блоками автономного теплоснабжения с электронагревателями индукционного типа («БАСТ»).

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов теплоснабжения  не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты).

Газоснабжение.

с. Полноват

По развитию системы газоснабжения в поселении и входящих в его состав населенных пунктах предусматривается строительство распределительной сети газопроводов высокого и низкого давления.

На территории с. Полноват предусмотрено:

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления диаметром 57 мм, протяженностью 1,65 км, материал - сталь;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 108 мм, протяженностью 10,2 км, материал - сталь.

с. Ванзеват

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы газоснабжения с. Ванзеват:

- строительство 1-го газорегуляторного пункта производительностью 400 м3/час;

- строительство сетей газоснабжения высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 2,6 км, материал - сталь;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления диаметро 63 мм протяженностью 3,6 км, материал - полиэтиленовых.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов газоснабжения  не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты). На расчетный срок Генерального плана рекомендовано сохранить существующие объекты водоснабжения.

Электроснабжение.

с. Полноват

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 11 трансформаторных подстанций;

- строительство сетей электроснабжения 110 кВ, протяженностью 0,9 км;

- строительство сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 6,4 км.

с. Ванзеват

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 2-х трансформаторных подстанций, мощностью 250 кВА и 2х250 кВА;

- строительство ПС «Ванзеват» 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА;

- строительство дизельной электростанции (ДЭС-0,4 кВ);

- строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 5,56 км;

- строительство сетей электроснабжения 10 кВ протяженностью 1,76 км;

- строительство сетей электроснабжения 110 кВ протяженностью 2,9 км.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов электроснабжения не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты). На расчетный срок Генерального плана рекомендовано сохранить существующие объекты электроснабжения.

Связь и информатизация.

с. Полноват

По развитию системы связи в с. Полноват предусматривается:

- увеличение емкости существующей автоматизированной телефонной станции до 500 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

с. Ванзеват

По развитию системы связи в с. Ванзеват предусматривается:

- строительство автоматизированной телефонной станции на  150  номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке;

- строительство вышки связи.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи. Кроме того, данный стандарт связи позволяет обеспечить устойчивую связь между с. Ванзеват и абонентами населенных пунктов поселения без строительства дополнительных объектов связи.

На территории с. Тугияны и с. Пашторы мероприятий по развитию объектов связи не предусмотрено, ввиду угрозы затопления 100% территории населенных пунктов (неперспективные населенные пункты). На расчетный срок Генерального плана рекомендовано сохранить существующие объекты связи.

## 2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

На территории сельского поселения Полноват, предусмотрены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Общая площадь функциональной зоны, Га |
| --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Полноват | 126232,50 |
| 1 | Жилая зона | 125,35 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 20,50 |
| 3 | Зона коммунально-складского назначения | 0,44 |
| 4 | Производственная зона | 23,65 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 15,27 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,27 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 96040,95 |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,25 |
| 9 | Зона иного сельскохозяйственного назначения | 11,9 |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 16,96 |
| 11 | Зона акваторий | 16335,64 |
| 12 | Зона кладбищ | 7,45 |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов | 3,05 |
| 14 | Зона лесов | 13531,14 |
| 15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 93,68 |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов федерального значения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ФЗ) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ФЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 2 | Пожарное депо с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 3 | Почтовое отделение с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов регионального значения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (РЗ) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить РЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертолетная площадка с. Полноват (Проектируемый) | Зона транспортной инфраструктуры |
| 2 | Вертолетная площадка с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона транспортной инфраструктуры |
| 3 | АТС с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 4 | АТС с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 5 | Вышка связи с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 6 | Вышка связи (Проектируемый) на территории МО | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 7 | ПС «Ванзеват» (Проектируемый) на территории МО | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 8 | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи с. Ванзеват (Проектируемый) | Зоны сельскохозяйственного использования |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ОМЗ МР) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ МР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 2 | Дом культуры с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 3 | Детский сад с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 4 | Спортивный комплекс с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 5 | Внешкольное учреждение с.ю Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 6 | Внешкольное учреждение с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 7 | Межшкольный комбинат с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 8 | Межшкольный комбинат с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 9 | Детский сад с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 10 | Молочная кухня с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 11 | Спортивный комплекс с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ОМЗ СП) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ СП |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО на территории МО (Проектируемый) | Зона складирования и захоронения отходов |
| 2 | Полигон ТБО (Участок компостирования твердых бытовых отходов) на территории МО (Реконструируемый) | Зона складирования и захоронения отходов |
|  | ГРП на территории МО (Проектируемый) | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 3 | Скважина для забора воды с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 4 | КОС с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 5 | ТП №1 с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 6 | Скважина для забора воды с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 7 | Котельная блочная с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 8 | ТП №2 с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 9 | Библиотека с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 10 | Кладбище с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона кладбищ |
| 11 | Администрация сельского поселения с. Ванзеват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 13 | Водопроводные очистные сооружения с. Ванзеват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 14 | ГНС-1 с. Полноват (Проектируемый) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 15 | КНС №1 с. Полноват (Проектируемый) | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 16 | ТП №6 с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 17 | ТП №2 с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 18 | ТП №8 с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 19 | ТП №10 с. Полноват (Проектируемый) | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 20 | ТП №14 с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 21 | ТП №7 с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 22 | ТП №1 с. Полноват (Проектируемый) | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 23 | Котельная №2 с. Полноват (Проектируемый) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 24 | КНС №3 с. Полноват (Проектируемый) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 25 | КОС с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 26 | Водопроводные очистные сооружения с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 27 | Скважина для забора воды с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 28 | ТП №16 с. Полноват (Проектируемый) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 29 | Котельная (блочная) с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 30 | ТП №15 с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 31 | ТП №12 с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 32 | Котельная №3 с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 33 | Скважина для забора воды с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 34 | ТП №11 с. Полноват (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 35 | Краеведческий музей с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 36 | Администрация сельского поселения с. Полноват (Проектируемый) | Общественно-деловая зона |
| 37 | Кладбище с. Полноват (Проектируемый) | Зона кладбищ |
| 38 | КНС №2 с. Полноват (Проектируемый) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 39 | Дизельная электростанция (ДЭС-0,4 кВ) (с. Ванзеват) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |